Mapepoxy BI/BI-IMP

Kahekomponendiline  epoliim

pragude täiteks ja injekteerimiseks

Toote kirjeldus

Mapepoxy BI on väga madala viskoossusega lahustivaba epoksiidliim betoonipragude ja mõrade liimimiseks. Betooni juuspraod on tsementlobriga täitmiseks liiga väikesed.

Mapepoxy BI on suurema mehaanilise tugevusega kui ümbritsev tsement ja seega „keevitatakse“ betoon uuesti kokku ja taastatakse endine tugevus.

Mapepoxy BI/IMP  on madalama viskoossusega kui Mapepoxy BI ja on eriti sobilik põrandapragude täitmiseks ja injekteerimiseks väga väikese survega. Valgub ja täidab ka alla 0,2 mm pragusid. Mapepoxy BI/IMP on kahekomponendiline (A+B). Kõvendi (komp.B) on võimalik kahes variandis: aeglustav ja kiirendav.

Kasutusjuhendid

Hinnang olukorrale

Enne pragude täitmist tuleb uurida pragude tekke põhjusi, vastasel juhul võib see tekkida uuesti vana kõrvale. Peab teadma prao sügavust ja laiust ning betooni kvaliteeti. Paranduse eesmärgiks on korrosioonikaitse, pragude katmine ja/või tugevuse taastamine.

Niplite kinnitamine ja tihendamine

Avad  puuritakse vastavalt vajadustele 15 -70 mm intervallidega, viiakse sisse vastavalt kas injekteerimisnippel, vask-või plasttoru ja tihendadakse kogu pragu mõlemalt poolt. Tihendamiseks võib kasutada kiiret tsementsegu RAPP või epoksiidsegu Mapepoxy MS.  Rapp´i kasutamisel on võimalik injekteerida 15 min pärast, epoksiidsegu on tugev järgmisel päeval.

Segamine

Komponentide segamisel peaks olema materjalide temperatuur +15-20ºC juures. Mapepoxy BI A –komponendi (punane) ja B-komponendi (sinine) mehaanilisel segamisel 3 – 5 minuti jooksul tekib mustjaspruun segu.

Mapepoxy BI/IMP segatakse kokku pudelis 3 – 5 minutit raputades.

Injekteerimine

Injekteerimist alustada alati alumisest niplist ja pressida seni kuni segu väljub kõrgemast niplist. Sellest surudes jälle järgmiseni ja nii jätkates kuni pragu on täitunud. Tavaline surve on 1 – 5 baari, võimalik ka 10 – 30 baari, erandjuhtudel 100 baari. Segu hoida mõnda aega surve all.Praod ja tühimikud põrandas saab täita kui puuritud avasse asetada kooniline otsik, mille kaudu valgub segu tühimikku.

Mapepoxy BI/IMP võib laotada põrandaprakku otse pudelist pihustades.

Pumpamine

Väikeste töömahtude juures võib kasutada määrdepitsi, suuremate jaoks sobilikku aiapritsi. Suruõhu olemasolul võimalik kasutada survepaaki vastavate otsikute ja pihustiga.

Tulemus

Korralikult liimitud pragu peatab lekke. Korrosiooni kaitset ja mehaanilist tugevust saab kontrollida väljapuuritud katsekehade vaatlusel, tugevuse ja elastsuse mõõtmisel.

Puhastamine

Pumbad ja varustus on võimalik puhastada kohe peale kasutamist LAHUSTIGA

Pakend

Mapepoxy BI  komponendid on valmis kaalutud 1 kg ja 4,2 kg komplektis.

Mapepoxy BI/IMP on valmis kaalutud kahes pudelis, komplekti kaal 1kg.

TEHNILISED ANDMED

Mapepoxy BI

Erikaal		1,1 kg/l

Värvus 		pruun/must

Kasutusaeg :  	15-60 min. sõltub temperatuurist

Kivistumisaeg	sõltub temperatuurist, 5-20 tundi

Nihketugevus	8 MPa

Paindetugevus	90-100 MPa

Survetugevus	69- 75 MPa

Mapepoxy BI - IMP

Erikaal 		1,05 kg/ l

Viskoossus Mapepoxy BI-IMP:

| Temp.ºC | 10 | 20 | 25 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viskoossus,cps | 170 | 180 | 120 | 70 |

Viskoossus Mapepoxy BI-IMP A

| Temp.ºC | 10 | 20 | 25 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viskoossus,cps | 200 | 120 | 80 | 50 |

Kasutusaeg:

|  | BI-IMP | BI-IMP A |
| --- | --- | --- |
| Temp 5ºC |  | 70min |
| Temp 20ºC | 30min | 10min |

* BI-IMP A 	-kiirendiga

HOIATUS – Kõik selle toote tehnilised üksikasjad ja soovitused on välja töötatud meie parimate teadmiste ja pikaajaliste oskuste alusel ning on suunaandvad toote kasutamiseks. Seega igaüks kes soovib toodet kasutada, peab veenduma selle otstarbekuses antud olukorras ja igal juhul on kasutaja ainuisikuliselt vastutav toote õige kasutamise eest

*toote ja Ohutuskaart www.mapei.no

# Text boxes

Maaletooja:

AS Plaadipunkt

Pärnu mnt. 137,  11314 Tallinn

Tel:  650 0720; Fax 6500723