Mapeprimer W

Epoksiidkrunt

Toote iseloomustus

Mapeprimer W on lahustivaba kahekomponentne vesiemulsioon – epoksiidkrunt.

Kasutusalad

Kasutatakse betoonpõrandade, seinte ja lagede kruntimiseks. Krunditud pinnad on valmis vastavate epoksiid- või poluuretaanvärvidega katmiseks.

Mapeprimer W on parim betoonpõrandate tolmupidur.

Kasutusjuhised

Aluspinna ettevalmistus

Betoon peab olema puhas ja tolmuvaba, sile korrastatud pind.  Lihvimine ja abrasiivtöötlemine annab parima ettevalmistatud pinna ja enne Mapeprimer W-ga töötlemist tuleb kogu pind tolmuimejaga kuivalt puhastada.

Pinnatemperatuur peab olema vähemalt +12ºC. Jälgida, et kaetud pinnale või kahe katmisekihi vahele ei tekiks kondensvett.

Kontrolli enne paigaldamist, et pinnatemperatuur oleks vähemalt 3º C võrra kõrgemal kastepunktist. Mapeprimer W ei sobi kruntimiseks juhul, kui pind soovitakse üle puistata kuiva liivaga.

Segamine

A- ja B-komponendid peavad olema vähemalt +15ºC temperatuuri juures. Segada kaks komponenti omavahel drellvispliga hoolikalt vähemalt  2 minutit.

Pealekandmine

Puhastatud pinnale kanda krunt pintsli või rulliga. Segatud toode on kasutuskõlblik umbes 30 minutit ( sõltub temperatuurist). On tähtis, et toode kantakse peale kasutusaja jooksul, vastasel juhul võib värvpind matistuda, on madala kvaliteedi ja nakkevõimega. Õhu ja betooni pind peavad olema vähemalt 12ºC nii pealekandmise kui kõvenemise ajal.

Soovitatav vaheaeg  enne teist katmiskorda on 8 – 16 tundi, kuid mitte rohkem kui 24 tundi.

Veega mitte lahjendada!

Puhastamine:

Tööriistad puhastada koheselt sooja vee ja seebiga

OHUTUSJUHENDID

Tervise-, ohutus- ja keskkonnakaitse juhendeid saab ohutuskaardilt vt.

www.resconmapei.com

Hoiatus

Kogu tehniline teave ja toote soovitused  põhinevad meie parimatel toote kasutamise  praktilistel tulemustel. Eelnev juhis annab toote kasutamiseks vajaliku eelteabe. Igal kasutamisel on kasutaja ainsana vastutav  tulemuse ja selle tagajärgede eest.

NB! Toode kasutamiseks kutsega ehitajale!

TEHNILINE ISELOOMUSTUS:

Toote andmed:

Erikaal:			1,04

Viskoossus 20C juures	150

Värvus				läbipaistev

Pakend				1,3 ja10 kg

Ladustamine		avamata pakendis ja külmumata 		säilivad toote omadused 12 kuu jooksul

Pealekandmise andmed:
Kulu: 			0.2 – 0,25 kg/m2 sõltuvalt 				aluspinnast

Segu kasutusaeg 20ºC juures		45 min.

kasutusaeg 12ºC juures		60 min.

Minimaalne kasutust-r:		+10ºC

Kuivamine 20ºC juures		5 tundi

12ºC juures			8 tundi

Maaletooja:

AS Plaadipunkt

Pärnu mnt. 137 Tallinn 11314

Tel: 6500720, fax:6500723