Märgade ruumide plaatimine MAPEI toodetega

# SEINAD

# Kipsplaat

- Kruntimine PRIMER G’ga (1: 1...2 veega). Eriti hoolikalt kruntida alaserva ja põranda nurka. Lase kuivada 20-30 minutit.

- Esimene kiht MAPEGUM WPS’i kanda peale sileda- või hammaskelluga (hammas ~1 mm).

- MAPETAPE – butüültihendlint märjale või kuivale MAPEGUM WPS’le (tavaliselt 50mm laiune nurgateip, seina ja põranda nurkadele 100 mm laiune).

- Teine kiht MAPEGUM WPS kanda risti eelmisega,soovitav sileda kelluga.

- Plaatimine KERAFLEX’iga vähemalt 5 tundi peale MAPEGUM WPS kasutamist.

- Vuukimine ULTRACOLOR PLUS’i või KERACOLOR’i seguga 24 tunni pärast. Elastsed vuugid teha MAPESIL AC silikooniga.

# Kivi- või betoonpind

- Puhtad ja niisutatud kivi- ja betoonpinnad tasandada tasandusseguga NIVOPLAN, lasta kuivada vähemalt 1 ööpäev või tasandada kiirtasandusseguga NIVORAPID, mida lastakse kuivada 3-6 tundi.

- Kruntida üks kord PRIMER G’iga (1:4 veega). Lasta kuivada 20-30 min. ja  teha esimene kiht MAPEGUM WPS’ga. Kasutatakse siledat või hammaskellut (hammaskellu 1-2 mm).

- MAPETAPE lindiga (100mm) katta nurgad ja betoondetailide liited kas kuivale või märjale MAPEGUM WPS’le.

- Teine kiht MAPEGUM WPS’ga  risti eelmise suunaga hammas- või sileda kelluga.

- Plaatimine KERAFLEX’iga vähemalt 5 tundi peale MAPEGUM WPS kasutamist.

- Vuukimine ULTRACOLOR PLUS’i või KERACOLOR’i seguga 24 tunni pärast. Elastsed vuugid teha MAPESIL AC –ga.

Betoonelementidest seintele soovitatakse teha nurgavuugid poole seina kõrguseni MAPESIL AC’ga.

_______________________________________________________________________________________

# BETOONPÕRANDAD

- Tsemendipinna puhastamine tsemendipiimast.

- Kruntimine PRIMER G’iga (1:4 veega), eriti hoolsalt teha seina ja põrandavaheline nurk.

- Seinaplaadi ja põrandavaheline nurk täita MAPEFLEX GB1’ga (butüültihendusmass).

- Tasandamine ja kalded NIVORAPID seguga, lasta kuivada 3-6 tundi.

- Kruntimine PRIMER G’iga (1:4 veega). Lasta kuivada 20-30 minutit.

- Esimene kiht MAPGUM WPS’ga sileda- või hammaskelluga (hammas 1-2mm).

- MAPETAPE butüülteip (100 mm) seina ja põranda nurka märjale või kuivale MAPEGUM WPS’le.

- Põrandatrapi asetamine kuivale MAPEGUM WPS’le

- Teine kiht MAPEGUM WPS’ga kanda peale risti eelmise kihiga hammas- või sileda kelluga. Eriti hoolikalt teha äravoolutrapi ja manseti ümbrus.

- Plaatimine kuivale pinnale KERAFLEX’iga vähemalt 5 tundi peale MAPEGUM WPS kasutamist.

- Vuukimine ULTRACOLOR PLUS’i või KERACOLOR’i seguga vähemalt 48 tunni pärast. Elastsed vuugid teha MAPESIL ACga.

Kulu: 	             PRIMER G – 100 g/m²-le

Veetõke:           1,5 kg/m²-le seina- ja plaatpinnale,

2,0 kg betoonpõrandale

Tasandussegud: 16 kg/m² - paksuse 1 cm kohta

Plaatimissegud: 2-4 kg/m²-le

Vuugisegud:	0,3-1,0 kg/m²-le

Silikoon:           umbes 12,5 j.m. tuubiga, kui

vuuk on 5 x 5 mm

Kulu on keskmine, sõltub aluspinnast ja segude valikust.

Küttega põrandad tehakse üldiste ehitustööde käigus.

NB!  Betoonpõrand on plaatimiskõlblik kui ta on kuiv ja stabiilne ning jääkniiskus ei ületa 2…2,5%. Kuivamiseks kulub vähemalt 1 kuu sõltuvalt betooni paksusest. Aega võib tunduvalt lühendada paari päevani kui betoonivalu teha MAPECEM  või TOPCEM sideainega.

MAPEI  -  THE  BUILDER´ S  PARTNER  WORLDWIDE

MAALETOOJA:

AS Plaadipunkt  Tallinnas 
Pärnu mnt. 137
tel: 650 0720 
faks 650 0723

tallinn@plaadipunkt.ee

## AS Plaadipunkt  Tartus

## Sõbra 54, Turu Ärimaja

## Tel:  731 2444

## Fax: 731 2443

## tartu@plaadipunkt.ee

Plaadipunkt AS Mapei toodete  konsultant: 
Mati Paas  		GSM +372 51 82 907 	mati@plaadipunkt.ee

www.plaadipunkt.ee