PESURUUMIDE SANEERIMISJUHEND MAPEI TOODETEGA

Pea meeles, et vanade aluskihtide eemaldamine on soovitav, kui on põhjust põhja kinnipüsimises ja vastupidamises kahelda. Hästi kinni oleva vana põhja või värvi võib alles jätta, kui selle vastupidavuses ollakse kindel.

KUIVAD SEINAD (Niiskusele aldid seinaosad)

Uus kipsplaadipind

- Ühekordne niiskustõkkekord  PRIMER S-ga, kasutades rulli või pintslit. Töötle hoolikalt ka plaadi alaääre ja põranda liitekohta.

- Plaatide püstistele liitekohtadele MAPEI 8534, märjale kihile.

- Uus kruntimine PRIMER S-ga, kuivab 20-30 min.

- Plaatide asetus kuivale pinnale KERAQUIC-iga või GRANIRAPID-iga umbes 8-12 tunni möödudes viimasest Primeriga kruntimisest.

- Vuukimine ULTRACOLOR või KERACOLOR vuugitäiteainetega umbes 3 tunni möödudes. Elastsed liitekohad tehakse MAPESILAC silikoontihendusainega.

Vana plaadipind, värv või uus kivipind

- Vettpidavad aluspõhjad; hoolikas rasvaeemaldus, näit. kristallsoodaga või millegi sarnasega, kruntimine PRIMER G-ga (raskematel juhtudel MAPEPRIM SP-ga) rulli või pintsliga, õhukese kihina.
Mitte vettpidavad aluspõhjad; ühekordne veetõke PRIMER S-ga ( lahjendamine 1:3-4) rulliga või  pintsliga.

- Uus töötlemine PRIMER S-ga pärast seda kui esimene kiht on saanud kuivada 20-30 minutit.

- Plaatide asetus kuivale pinnale KERAQUIC-iga või GRANIRAPID-iga umbes 8-12 tunni möödudes viimsest Primeriga kruntimisest.

- Vuukimine ULTRACOLOR või KERACOLOR vuugitäiteainetega umbes 3 tunni möödudes. Elastsed liitekohad tehakse MAPESILAC silikoontihendusainega.

MÄRJAD SEINAD (Veepritmetele aldid seinaosad)

Uus kipsplaat

- Katta üks kord PRIMER G-ga või PRIMER  S-ga ( lahjendamine 1:1-2). Töötle hoolikalt ka alaserva ja põranda liitekohta.

- Primeril lastakse kuivada vähemalt 20-30 minutit. Liimi HESOFLEX vuugiribad ja mansetid MAPEGUM WP:ga.

- Kui ribad on kuivanud, ülekate MAPEGUM WP-ga vähemalt 0,8 kg/m² kasutades pintslit või väikesehambalist hammaskammi (hammastus 1 mm).

- MAPEI 8534 liimimine esimesele kihile,  kuivab umbes tunni.

- Teise kiht MAPEGUM WP-ga, vähamalt 0,8 kg/m² risti pintsliga või sileda hammaskammiga.

- Plaatide asetus kuivale pinnale KERAQUIC-iga või GRANIRAPID-iga umbes 8-12 tunni möödudes viimsest Primeriga kruntimisest.

- Vuukimine ULTRACOLOR või KERACOLOR vuugitäiteainetega umbes 3 tunni möödudes. Elastsed liitekohad tehakse MAPESILAC silikoontihendusainega.

Vana plaadipind, värv või uus kivipind

- Vettpidavad aluspõhjad; hoolikas rasvaeemaldus, näit. kristallsoodaga või sarnasega, katmine PRIMER G-ga (raskematel juhtudel MAPEPRIM SP-ga) rulli või pintsliga õhukese kihina.
Mitte vettpidavad aluspõhjad; ühekordne veetõke PRIMER S-ga ( lahjendamine 1:3-4) rulliga või pintsliga.

- Primeril lastakse kuivada vähemalt 20-30 minutit. Kleebi HESOFLEX vuugiribad ja mansetid MAPEGUM WP-ga.

- Kui ribad on kuivanud, ülekate MAPEGUM WP-ga vähemalt 0,8 kg/m² kasutades pintslit või väikesehambalist hammaskammi (hammastus 1mm).

- MAPEI 8534 liimimine esimesele kihile,  kuivab umbes tunni, seejärel teine katmine MAPEGUM WP-ga, vähemalt 0,8 kg/m² risti kasutades pintslit või väikesehambalist hammaskammi (hammastus 1mm).

- Plaatide asetus kuivale pinnale KERAQUIC-iga või GRANIRAPID-iga umbes 8-12 tunni möödudes viimasest Primeriga kruntimisest.

- Vuukimine ULTRACOLOR või KERACOLOR vuugitäiteainetega umbes 3 tunni möödudes. Elastsed liitekohad tehakse MAPESILAC silikoontihendusainega.

BETOONPÕRANDAD

- Põranda valamiseks MAPECEM-i 20 kg+ liiv (0-4, 0-8)  80 kg; alla 3 cm kiht puhul kasuta PLANICRETE-t. Lase kuivada 24 tundi.

- Tsemendiliimi lihvimine (vajaduse korral).

- Mitte vettpidava põhja kruntimine PRIMER G-ga (lahjendamine 1:1- 2) või PRIMER S-ga (lahjendamine 1:4), vana plaadistuse korral soovitatakse MAPEPRIM SP-d. Töötle hoolikalt ka plaatide alaserva ja põranda liitekohta.

- Täida põranda ja seinaplaadi liitekoht MAPEFLEX GB1-e vuugiseguga.

- Tasandamine NIVORAPID kiirtasandajaga.

- Kruntimine PRIMER G-ga (lahjendamine 1:1-2) või PRIMER S-ga (lahjendamine 1:4).

- PRIMER kuivab vähemalt 20- 30 minutit, liimi HESOFLEX vuugiribad ja mansetid MAPEGUM WP-ga. Manseti ja äravoolu liitekoht liimitakse MAPEFLEX GB-ga.

- Kui ribad on kuivanud, ülekate MAPEGUM WG-ga, vähemalt 0,8 kg/m² kasutades pintslit või väiksehambalist liimikammi (hammastus 1mm).

- MAPEI 8534 liimimine esimesele kihile,  kuivab umbes tunni, seejärel teine katmine MAPEGUM WP-ga, vähemalt 0,8 kg/m² risti kasutades pintslit või väikesehambalist hammaskammi (hammastus 1mm).

- Plaatide asetus kuivale pinnale KERAQUIC-iga või GRANIRAPID-iga umbes 8-12 tunni möödudes viimasest Primeriga kruntimisest.

- Vuukimine ULTRACOLOR või KERACOLOR vuugitäiteainetega umbes 3 tunni möödudes. Elastsed liitekohad tehakse MAPESILAC silikoontihendusainega.

TÄHELEPANU! Betoonpõhi peab olema plaatimiseks valmis ehk piisavalt kuiv ja stabiilne. Niiskusjääk peab olema alla 2-2,5 % ja see saavutatakse normaalsetes ilmastikutingimustes umbes ühe kuu möödudes. Kuuajalist kuivamist saab lühendada kasutades MAPECEM betooni. Betoonkihi alla võib paigaldada põrandasoojenduse kaablid.
TÄHELEPANU! Tutvu ka tootega kaasasoleva kasutusjuhendiga.

| Süsteem on testitud ja heaks kiidetud Rootsis (PER 96:1) ja Norras (NT BUILT 230). |
| --- |
|  |  | Põranda valamine Mapecem (eritsement põranda valamiseks) |
|  |  | Tasandamine Nivorapid (kiirtasandus seina- ja põrandapindade parandamiseks) |
|  |  | Kruntimine Primer S (niiskustõke ja kruntimine) Primer G (kruntimine) Mapeprim SP (keerulisematele pindadele) |
|  |  | Liitekohtade ja läbiviimise tihendamine Hesoflex (liiteribade süsteem) Mapei 8534 (liiteribad plaatide vahele) Mapeflex GB 1 |
|  |  | Veetõke Mapegum WP (pintsliga laialikantav ühest komponendist koosnev veetõkkesegu) |
|  |  | Plaatide kinnitamine Granirapid (erisaneerimissegu - kinnitamine 2-3 h) Keraquik (kiirkinnitussegu) |
|  |  | Vuukimine Ultracolor ja Keracolor (vuugisegu) Mapesil AC (silikoontihendusaine) |