# Self Compacting Concrete-  SCC

# e. isetihenev betoon.

Isetihenev betoon valatuna raketistesse täidab kõik nurgad, vahed armatuuri vahel ja õõnsused vibreerimistöid teostamata. Teisisõnu pole vaja muud jõudu kui gravitatsioon.

SCC EELISED:

- Parem voolavaus ja paigaldatavus.

- Täidab kõik tühimikud.

- Elimineerib täitematerjalide ladestumise ja tsemendipiima tekkimise pindadele.

- Lühendab betoonitöödele kuluvat aega suurehitistel kuni 20-25%.

- Puudub vajadus vibreerida valatavat betooni- kaotab vibreerimistöödest tuleneva tervisekahjustuse ohu töölistele.

- Vähenevad kulutused vibroseadmetele.

- Võimalik kasutada kergemaid ja odavamaid raketisi.

- Parandab arhitektuurse betooni esteetilisust, puuduvad vibreerimisest tulenevad õhumullid betooni pinnal.

- Võimaldab betooni vormidesse pumbata ka alt ülesse.

SCC koostis erineb tavapärasest betoonist. Peamise erinevusena suurem peenete koostisainete (150 µm) ja väiksem suureteraliste(max 25 mm) koostisainete hulk segus.

Isetiheneva betooni tootmiseks sobivad samad seadmed mis tavalise betooni tootmisel kasutusel on. Lisandid enne segusse lisamist segatakse veega. Isetihenev segu pumbatakse objektil 100- 150 mm toruga ja seda kuni 300 meetri kaugusele, hoolikalt paigaldatud vormidesse. Soovituslik kõrgus betooni langemiseks paigaldusel kuni 5 m. Betooni valgumisvõime külgsuunas on tavaliselt 8-10 m.

Vt. DYNAMON SYSTEM superplastifikaatoreid www.mapei.ee, www.resconmapei.no