| Veealused betooni renoveerimistööd Raketiste abil: MAPEPOXY UV-L (epoksüliim vana ja uue betooni sidumiseks) 600 UV-T (parandussegu veealusteks töödeks) Puhastage pinnad mehaaniliselt vetikatest, mustusest puhta aluspinnani. Raketised paigaldada kindlalt ja tihedalt. Raketiste tihedaks sulgemiseks kasutada epoksümassi MAPEPOXY UV-S. Enne rakestamist katta raketised lahtirakestamise lihtsustamiseks kas MAPECURE E või lihtsalt kilega. Täita parandatav tühimik 1/3 ulatuses epoksüliimiga MAPEPOXY UV-L. Sisestada parandussegu 600 UV-T vooliku abil parandatava tühimiku põhjast täites. Segu taseme tõusmisel peavad parandatavad pinnad ja armatuur eelnevalt saama kaetud epoksüliimiga MAPEPOXY UV-L. Injekteerimiseks: Kasutada epoksüliimi MAPEPOXY BI-R-i MAPEPOXY BI-R 1,1 MAPEPOXY BI-R 1,6 MAPEPOXY BI-R 1,8 * number toote nimetuse taga näitab koostisosade suurust. Paksem segu ei lendu vees ning surub pragudest vee paremini välja. |  |
| --- | --- |