MAPECEM

KIIRKIVINEV HÜDRAULILINE   SIDEAINE PÕRANDATE VALAMISEKS

Kooskõlastatud: Eesti Tervisekaitseameti sertifikaat nr.1487  25.10.96.

KASUTUSALAD:

MAPECEM  on kiirkivinev sideaine põrandate valamiseks nii sise- kui välistingimustes. Segatuna fraktsioneeritud liiva ja veega mördiks, mis mõne tunni vältel pragunemata tardub ja sõltumata paksusest 24 tunni jooksul kivistub (jääkniiskus alla 2%).

KASUTATAKSE:

- Kiirkivinevate põrandate tegemine, mis 3-4 tunni pärast on käidavad ja millele 24 tunni pärast võib paigaldada igat liiki põrandakatteid nagu vaip- ja PVC katted, laudpõrand, parkett, keraamilised plaadid jne.

- Põrandate tegemine ja parandamine, kus tavategevust ei saa katkestada (lennu- ja raudteejaamad, ostukeskused, haiglad, ärikeskused, trepikojad jne.).

- Köetavate põrandate tegemine.

KASUTAMISJUHISED:

Aluspinna ettevalmistamine:

Kõik ehituses esinevad aluspinnad on sobivad MAPECEM põrandate valamiseks. Aluspind peab olema normikohaselt kuiv, tolmu-, õli- ja rasvavaba.

Mördi valmistamine:

Segada mehaaniliselt koos liiva (0-8mm) ja veega mitte kauem kui 3-4 min. Käsitsi doseerimisel võtta 1 kott (20kg) MAPECEM’i  kohta 80-100 kg liiva ning 4-8 l vett.

Paigaldamine:

Valatakse või pumbatakse aluspinnale. Paigaldamine ja silumine peab toimuma 30 min. jooksul. Kui valamisel on töökatkestus üle 1 tunni, tuleb liitekohta asetada sarrustraadid.

Kuni 35 mm paksusega põrandate valamisel on hädavajalik nakkelobri kasutamine järgmises vahekorras:

PLANICRETE: 1 osa

Vesi:                  1 osa

MAPECEM:     2 osa

Kanda harjaga aluspinnale ning seejärel kohe valada põrand.

SOOVITUSED:

- MAPECEM’i  eelnevalt liivaga mitte läbi segada, vaid kõik komponendid segada koos veega.

- Oluline on õige koguse vee kasutamine.

KULU:

3,5 - 4,5 kg/ m² paksussentimeetri kohta

TEHNILISED ANDMED:

__________________________________________________

TOOTE OMADUSED:

Tüüp:		pulber

Värvus:		hall

Tihedus:		1,3  g/cm3

Säilivusaeg:             12 kuud originaalpakendis

Kuivainesisaldus:	100%

Süttivus:		ei

KASUTUSANDMED:

Segamisvahekord:     1 m3 liiva kohta 350-450kg MAPECEM

ja 80-160l vett sõltuvalt liiva niiskusest

Mördi tihedus:              2,20 g/cm3

Segamisaeg:	       3-4 min.

Paigaldusaeg:	       20-30 min.

Paigaldustemperatuur:   +5°C… +35°C

Käidav:		       2 kuni 3 tunni pärast

Ooteaeg enne põranda-

katete paigaldamist:        24 tundi

EKSPLUATASIOONIOMADUSED:

Niiskuskindlus:                     väga hea

Vananemiskindlus:                väga hea

Õli- ja lahustikindlus:            väga hea

Happe- ja leelisekindlus:       madal

Temperatuurikindlus:            -30°C … +90°C

__________________________________________________

MEHAANILINE VASTUPIDAVUS:

__________________________________________________

MAPECEM’i   Paindetugevus    Survetugevus         Jääkniiskus

hulk 1m3                          N/mm2  	          N/mm2                     %

liiva kohta

__________________________________________________

kg	          24    3     28      24     3      28        24      3    28

tundi   p.     p.      tundi   p.     p.        tundi      p.      p.

350	         5,4    6,7  7,0	    33     42    47       2,0  1,6    1,5

400                   5,6   7,0  7,5     40,5  47    53       1,8  1,3    1,2

450                   6,6   7,5  8,0     47     51    57       1,6  1,2    1,1

# Text boxes

MAALETOOJA:

AS PLAADIPUNKT

Pärnu mnt. 137,

11314  Tallinn

tel:  +372 6 500720

fax: +372 6 500723

(