14E KELDRID, LIFTIŠAHTID, MAA-ALUSED KONSTRUKTSIOONID (lekkivad ja mittelekkivad kohad)

14E1 Tööde teostamise ajal mittelekkivad kohad:

kasutades pintsli või rulliga paigaldatavat vett tõkestavat tsemendimörti

- Puhastage pinnad kõrgsurveveega tolmust, tsemendipiimast ja mustusest.

- Vajadusel parandage pinnad parandusseguga MAPEGROUT T40 või MAPEGROUT RAPID (kui seinad ei ole piisavalt tugevad, kasutada materjalide liitmiseks EPORIP-i).

- Eelnevalt niisutatud pindadele kanda pintsli või rulliga kaks kihti vett tõkestavat tsementmörti IDROSILEKS PRONTO. Kihtide arv ja kogupaksus sõltub oodatavast vee imbumisest või survest. Iga järgnev kiht kanda pinnale liigutustega risti eelmise kihi paigaldamise suhtes.

14E2 Tööde teostamise ajal lekkivad kohad:

- Puhastage pinnad kõrgsurveveega tolmust, tsemendipiimast ja mustusest.

- Vajadusel parandage pinnad parandusseguga MAPEGROUT T40 või MAPEGROUT RAPID (kui seinad ei ole piisavalt tugevad, kasutada materjalide liitmiseks EPORIP-i).

- Lekkivatesse avadesse paigaldatavad äravoolutorud kinnitada kiirkuivava (2-3 min) ankurdusseguga LAMPOSILEX. Äravoolutorud on vajalikud suunamaks vett eemale parandatavatest pindadest.

- Eelnevalt niisutatud pindadele kanda pintsli või rulliga kaks kihti vett tõkestavat tsementmörti IDROSILEKS PRONTO. Kihtide arv ja kogupaksus sõltub oodatavast vee imbumisest või survest. Iga järgnev kiht kanda pinnale liigutustega risti eelmise kihi paigaldamise suhtes.

Idrosilex Pronto paigaldamine pintsliga

- Eemaldage äravoolutorud ning süvistage avad koonusekujuliselt nii, et kitsam pool jääb parandatava välispinna ning laiem seina sisemuse poole. Plommige ava kiirkuivava (2-3 min) ankurdusseguga LAMPOSILEX ning eemaldage üleliigne segu.

Lamposilex lekete peatamiseks

- Katke parandatud koht IDROSILEKS PRONTO-ga.

- Katke kogu parandatav ja veetõket vajav pind viimase IDROSILEKS PRONTO  kihiga.