2A BETOONPINDADE PARANDUSED

2A1 Koormuseta ja nõrgalt koormatud betoonpinnad (vibratsioon, temperatuuride kõikumised jne) nagu fassaadid, rõdud, terrassid jms.

Valmistage ette töödeldavad pinnad puhastades käsitsi või mehaaniliselt tolmust, tsemendipiimast, õlidest ja rasvadest, eelmistest pinnakattest, roostest ja lahtistest ning vigastatud osadest (liivaprits, kõrgsurvepesu).

Kandke paljastunud, eelnevalt roostest puhastatud , armatuurile korrosioonikaitsevahend MAPEFER kahes kihis. Sarrust katva kihi paksus kokku 2 mm.

Niisutage töödeldavaid pindu enne parandussegudega töötlemist. Parandage betoonpind MAPEGROUT T40 või MAPEGROUT RAPID (kiirelt kuivav) seguga.

Viimistlege pinnad tasanduspahtlitega MAPEFINISH, MONOFINISH või PLANITOP 100.

Pinnad värvida elastse värviga ELASTOCOLOR eelnevalt pindu töödeldes krundiga ELASTOCOLOR PRIMER. NB! Primeri/krundi eesmärgiks on takistada toodete kvaliteetse lõpptulemuse saamiseks vajaliku vee säilitamine värvides/töösegudes, et vesi ei imbuks tootest imavasse aluspinda/betooni.

2A2 Tugevalt koormatud pinnad (tugev vibratsioon, sage temperatuuride kõikumine jne) nagu betoondetailid, talad, paneelid, sillad jms.

Valmistage ette töödeldavad pinnad puhastades käsitsi  või mehaaniliselt tolmust, tsemendipiimast, õlidest ja rasvadest, eelmistest pinnakattest, roostest ja lahtistest ning vigastatud osadest (liivaprits, kõrgsurvepesu).

Kandke paljastunud, eelnevalt roostest puhastatud , armatuurile korrosioonikaitsevahend MAPEFER kahes kihis. Sarrust katva kihi paksus kokku 2 mm.

Niisutage töödeldavaid pindu enne parandussegudega töötlemist.

Parandage betoonpind MAPEGROUT BM seguga.

Kui töödeldavad pinnad ei ole piisavalt tasased, kasutada tasanduspahtlit MAPEFINISH, MONOFINISH või PLANITOP 100.

Katke pinnad täies ulatuses elastse membraaniga MAPELASTIC eelnevalt töödeldatavat pinda veega niisutades. Paigaldamine kellu või siluti abil. Kahe kihi paksus kokku 2 mm. Teine MAPELASTIC-u kiht (ca 0,5 mm) kanda esimesele kihile pärast esimese kihi täielikku kuivamist. Kui pindade siledus pole kõige olulisem ning parandatavad pinnad on suuremahulised, võib MAPELASTIC- u peale kanda ka pritsimismeetodil.

Värvige pinnad ELASTOCOLOR- iga.