2B BETOONKONSTRUKTSIOONIDE PARANDUS

2B1 Koormuseta konstruktsioonid (fassaadid, rõdud jms)

- Valmistage ette töödeldavad pinnad puhastades käsitsi  või mehaaniliselt tolmust, tsemendipiimast, õlidest ja rasvadest, eelmisest pinnakattest, roostest ja lahtistest ning vigastatud osadest (liivapritsi, kõrgsurvepesuga). Operatsiooni eesmärgiks on saada järgnevate töötluste jaoks puhas ning tugev aluspind.

- Kandke paljastunud eelnevalt roostest puhastatud armatuurile korrosioonikaitsevahend MAPEFER kahes kihis. Sarrust katva kihi paksus kokku 2 mm.

- Niisutage töödeldavaid pindu enne parandussegudega töötlemist.

- Parandage betoonkonstruktsioon kas MAPEGROUT THIXOTROPIC (segu võib paigaldada nii käsitsi kui pritsimismeetodil) seguga.

- Viimistlege pinnad tasanduspahtlitega MAPEFINISH, MONOFINISH või PLANITOP 100.

- Pinnad värvida elastse värviga ELASTOCOLOR eelnevalt pindu töödeldes krundiga ELASTOCOLOR PRIMER. NB! Primeri/krundi eesmärgiks on takistada toodete kvaliteetse lõpptulemuse saamiseks vajaliku vee säilitamine värvides/töösegudes, et vesi ei imbuks tootest imavasse aluspinda/betooni.

2B2 Parandused raketiste abil

- Kandke paljastunud, eelnevalt roostest puhastatud , armatuurile korrosioonikaitsevahend MAPEFER kahes kihis. Sarrust katva kihi paksus kokku 2 mm.

- Niisutage töödeldavaid pindu enne parandussegudega töötlemist.

- Parandage betoonkonstruktsioon kas MAPEGROUT HI-FLOW või STABILCEM (mahupaisuv 1…3%) seguga. Kui paranduskihi paksus on üle 2 cm, võib MAPEGROUT HI-FLOW segada 30-50% ulatuses täiteainetega mille koostisosad on suurusega 5…8 mm. Töö teostamiseks valatakse töösegu konstruktsioonile ehitatud raketistesse.

- Kõrgendatud esteetilistel nõudmistel viimistlege pinnad tasanduspahtlitega MAPEFINISH, MONOFINISH või PLANITOP 100.

- Pinnad värvida elastse värviga ELASTOCOLOR eelnevalt pindu töödeldes krundiga ELASTOCOLOR PRIMER. NB! Primeri/krundi eesmärgiks on takistada toodete kvaliteetse lõpptulemuse saamiseks vajaliku vee säilitamine värvides/töösegudes, et vesi ei imbuks tootest imavasse aluspinda/betooni.

2B3 Koormusega konstruktsioonid (vibratsioon, temperatuuride kõikumine). Näiteks välispinnad ja konstruktsioonid millised võivad temperatuuri kõikumiste tõttu  praguneda.

- Valmistage ette töödeldavad pinnad puhastades käsitsi  või mehaaniliselt tolmust, tsemendipiimast, õlidest ja rasvadest, eelmistest pinnakattest, roostest ja lahtistest ning vigastatud osadest (liivaprits, kõrgsurvepesu). Operatsiooni eesmärgiks on saada järgnevate töötluste jaoks puhas ning tugev aluspind.

- Kandke paljastunud, eelnevalt roostest puhastatud , armatuurile korrosioonikaitsevahend MAPEFER kahes kihis. Sarrust katva kihi paksus kokku 2 mm.

- Niisutage töödeldavaid pindu enne parandussegudega töötlemist.

- Parandage betoonpind MAPEGROUT THIXOTROPIC (raketistesse valatav), STABILCEM (raketistesse valatav, mahupaisuv 1…3%) või MAPEGROUT HI-FLOW seguga. Kui paranduskihi paksus on üle 2 cm, võib MAPEGROUT HI-FLOW segada 30-50% ulatuses täiteainetega (killustik) mille koostisosad on suurusega 5…8 mm.

- Kui töödeldavad pinnad ei ole piisavalt tasased, kasutada tasanduspahtlit MAPEFINISH, MONOFINISH või PLANITOP 100.

- Katke pinnad täies ulatuses elastse membraaniga MAPELASTIC eelnevalt töödeldatavat pinda veega niisutades. Paigaldamine kellu või siluti abil. Kahe kihi paksus kokku 2 mm. Teine MAPELASTIC-u kiht (ca 0,5 mm) kanda esimesele kihile pärast esimese kihi täielikku kuivamist. Kui pindade siledus pole kõige olulisem ning parandatavad pinnad on suuremahulised, võib MAPELASTIC-u peale kanda ka pritsimismeetodil.

- Värvige pinnad ELASTOCOLOR- iga.