| KASUTUSKOHAD Antifreeze N on kiirendav ja külmumist tõkestav lisaaine müürimörtidele ja valatavale betoonile töötamisel alla külmumistemperatuuri. OMADUSED Keemilised vee ja tsemendi reaktsioon jätkub seni kui segus leidub veel reageerimata vett. Antifreeze N töötab kui vee külmumispunkti edasilükkaja, tardumine jätkub ka allpool külmumispunkti. Hüdratsiooniprotsessi käigus eralduv soojus ja lisatud Antifreeze N võimaldavad tsementsegudega töötada ka temperatuuridel -10ºC…-15ºC. Antifreeze N on eriti sobilik tingimustes kui öised temperatuurid päevastega võrreldes alanevad oluliselt. Antifreeze N muudab värske betooni külmakindlamaks. Miinimumnõudmine betooni algtugevusele, tavaliselt 5 N/mm2, saavutatakse Antifreeze N lisades kergemini kuid aluspinnad peavad olema jää- ja lumevabad ning temperatuuriga üle 0ºC. Värske betoon tuleks katta või soojusisoleerida kiirendamaks tardumist ning takistamaks liiga kiiret kuivamist. DOSEERIMINE Antifreeze N lisatakse betoonile või mörtidele vastavalt temperatuurile järgmiselt: Temperatuuril kuni -5ºC 10% tsemendimahust Temperatuuril kuni -10ºC 15% tsemendimahust | Antifreeze N lisatakse koos või samal ajal retsepti kuuluva veega. Antifreeze N võib lisada ka hiljem. Betooni retsepti ja lõpptugevuse arvutamisel arvestatakse Antifreeze N kogus (ca 55%) juba retsepti kuuluva vee hulga sisse. Antifreeze N ei ole sobilik kasutamiseks eelpingestatud paneelide tootmisel. PAKEND 25 l kanistrid ja 200 l vaadid. LADUSTAMINE Avamata pakendis ja kaitstes külma eest 12 kuud. OHUTUS Toote- ja terviseohutusleht saadaval tootjalt või selle esindajalt. HOIATUS Kõik selle toote tehnilised üksikasjad ja soovitused on välja töötatud meie parimate teadmiste ja pikaajaliste oskuste alusel ning on suunaandvad toote kasutamiseks. Seega, igaüks kes soovib toodet kasutada peab veenduma selle otstarbekuses antud olukorras ja igal juhul on kasutaja ainuisikuliselt vastutav toote õige kasutamise eest. |
| --- | --- |
| TEHNILISED ANDMED |
| Konsistents: | vedelik | Tihedus, gr/cm3: | 1,37 ± 0,03 |
| Värvus: | läbipaistev | pH tase: | 8,5 ± 1 |
| Viskoossus: | Low < 10mPa · s | Kloriidide sisaldus, % | < 0,01 |
| Kuivaine sisaldus: | 45 ± 2,5 | Leeliste sisaldus (Na2O-ekvivalent, %) | < 1 |