# Confix

## BETOONIPARANDUSSEGU

### Toote iseloomustus

#### Confix on valmis kuivsegu betooni paranduseks,			Järeltöötlus

#### tugevduseks ja hoolduseks, kui on vajalik hea tugevus, tihedus		Nagu kõik betoonipinnad, sõltub kvaliteet

#### ja väike mahukahanemine. Võib paigaldada pumbates või krohvi-	järeltöötlusest. Soovitav on katta pinnad

#### pritsiga laotades.		 					Mapecure-1 järeltöötlusainega kohe  peale tööde Confix m/fibre segule on lisatud 18,5 mm pikkust EE-terasfiibrit,	teostamist. Kui pind järgnevalt kaetakse 		mis aitab ära hoida  kahanemispragusid. Sel meetodil saab asendada 	teiste materjalidega, tohib betooni katta vaid

tavalist armatuuri kui valatakse suuri koguseid või õhukesi kihte.	plastikkilega.

Parandustöödel ja pragude

täitmisel saadakse fiibri lisamisel parem pingete jaotus. 			Keskkonnakaitse

Confix w/PP fibre segule on lisatud 	polüpropüleenkiude, mis		Kui toodet kasutatakse selleks ettenähtud

seob ja ühtlustab pingeid. Vähendab tagasi põrget pritsimisel.  		vajadusel ja õiges vahekorras on risk kesk-

konna reostuseks minimaalne.

Confix Fin   on peenem segu, milles on kasutatud täiteaineid		Segu ja pesuvee jäägid utiliseerida vastavalt

suurusega kuni 1,2 mm.						kohalikule seadusandlusele

Kõiki segusid saab tellida ka sulfaatidekindla tsemendiga.

Kasutusalad

Confix on kõrgekvaliteediline betooni parandussegu,

mida võib laotada käsitsi või pritsiga ( torkreet märjal meetodil)

taastatavale pinnale.

KASUTAMINE

Pinna ettevalmistus

Aluspind peab olema puhastatud käia, löökvasara või

liivapritsiga. Murenenud servad  tuleb lõigata10-20 mm

kauguselt  sisse, et ei tekiks üleminekupragu siledale pinnale.

Parandatav pind peab olema korralikult veega immutatud,

nagu ka kõikide teiste Rescon Confix segude puhul.

#### Liimimine

Aluspinnaga parema nakke saamiseks ja suuremate

jõudude ülekandmise võimaldamiseks on vaja

kasutada Mapepoxy L  liimi.

#### Segamine

Segule on vaja lisada ainult vett. Väiksemad kogused segada

käsisegistiga. Suuri koguseid võib segada tavalise betooni-

segistiga; segamisaeg vähemalt 3 min.

Segu konsistentsust reguleeritakse lisatava vee hulgaga,

kuid tuleb arvestada, et vähema veega saab tugevama segu,

väiksema kahanemise jne.

Veekogus sõltub ka kasutatavatest vahenditest ja töötingi-

mustest,  kuid alati on reegliks, et üle 3,5 liitri vett ei tohi

25 kg kotile lisada, mis tagab kergesti valguva ja pumbatava

segu. Segu peab olema paigaldatud 2 tunni jooksul peale

segamist ja kunagi ei tohi kõvenevale segule lisada vett.

#### Laotamine, valamine

Segu võib laotada tavaliste tööriistadega, pumbaga või

torkreetbetooni  seadmetega ja seejärel korralikult

tihendada. Töötemperatuur peab olema vähemalt +5º C,

kuid mitte alla 0º C esimese 48 tunni jooksul.

Torkreetbetooni puhul kasutatakse märga menetlust.

# Text boxes

Tehnilised andmed:

Erikaal			2,3 kg/l

Kasutuaeg: 		~ 2 tundi

Kivinemise algus: 	~4 tundi

E- modul		26000 MPa

Survetugevus:

24 tundi		28 päeva

Confix 		13-19 MPa	54-62MPa

Confix w/fibre  	12-18 MPa	54 – 62 Mpa Confix w/PPfibre	 10-18MPa	50 – 62 Mpa

Confix fin	12-16 MPa	50 - 60 MPa

Paindetugevus:

24 tundi		28 päeva

Confix				 7 –9 MPa

Confix w/pp fib.			9 – 11 MPa

Tõmbetugevus: 		5 MPa

Kulu: 	~2 kg kuiva segu  1 liitri segumassi kohta

Pakend:  	25 kg kott; 48 kotti alusel

1200 kg  kott.

Ladustamine:	12 kuud avamata pakendis kuivas kohas

Maaletooja: AS Plaadipunkt

Pärnu mnt.137

11314 Tallinn

Tel: 6 500 720

Fax: 6500 723