KIRJELDUS

Dynamon SX-N on väga tõhus superplastifikaator betoonile, baseerudes modifitseeritud akrüülpolümeeridel. Toode kuulub uue põlvkonna superplastifikaatorite süsteemi Dynamon System, baseerudes DPP (Design Performance Polymer) tehnoloogial mille abil saavutatakse betoonile esitatavate erinõudmistele vastavus.

KASUTAMINE

Dynamon SX-N on laia kasutusalaga superplastifikaator pea kõikidele betoonidele parandamaks betooni töödeldavust ja/või vähendamaks vee kogust betooni retseptis.

Kasutamise tulemusel:

- paraneb betooni mehaaniline tugevus ja pikenev vastupanuvõime agressiivsele keskkonnale.

- betoon on väga hea töödeldavusega (konsistentsi klass S4-S5, EN-206-1 järgi)

- betoon muutub isetihenevaks, võib kasutada koos viskoosust parandava Viscofluid TA betooni lisaainega.

- kombineerides lisaaine Mapeair L või Mapeair 25-ga, saadakse külmakindel betoon

- saadakse hea töödeldavusega betoon vahelagede valamiseks. Lisaaine suuremate dooside või madalamate temperatuuride korral võib aeglustuda betooni tardumine.

Dynamon SX-N erineb täielikult sulfoon melamiin või naftaleeni baasil superplastifikaatoritest nagu ka esimese generatsiooni akrüülpolümeeridega lisaainetest kahel moel: Dynamon SX-N on oluliselt tõhusam vee koguse vähendamiseks betooni retseptis ja voolavuse tõstmiseks. Samuti on vajalike tulemuste saavutamiseks vajalikud doosid oluliselt väiksemad, võrreldes varasemate lisaainetega. Tänu Dynamon SX-N omadustele võib lisaaine lisada kaubabetoonile kohe segusõlmes, kaob vajadus lisada lisaained mikserisse töömaal, mis ei ole küll keelatud.

OMADUSED

Dynamon SX-N on vesialuseline aktiivsete akrüülpolümeeridega superplastifikaator mis hästi ühtlaselt hajutab tsemendi osad betoonis, luues korrapärase struktuuri. Selle omaduse ärakasutamisel:

- on võimalik vähendada  vee hulka betooni retseptis, kusjuures töödeldavus säilib. Madalam vesi-tsementsuhe tähendab betooni suuremat mehaanilist tugevust, väiksemat imavust ja paremat kestvust.

- sama vesi-tsementsuhte puhul jääb samaks betooni mehaaniline tugevus, kuid paraneb töödeldavus.

- on võimalik vähendada nii vee kui tsemendi kogust betooni retseptis kaotamata betooni tugevuses. Väheneb kaubabetooni omahind (vähem tsementi), mahukahanemine (vähem vett) ja pragunemisoht (vee aurustumine ja kuumenemine). Eriti neis betoonides mille retseptis on suurem kogus tsementi.

TÄHELEPANU

Dynamon SX-N superplastifikaatorit võib lisaomaduste saamiseks kombineerida teiste Rescon Mapei lisaainetega. Näiteks tardumise kiirendajaga Mapeset SA või aeglustajaga Mapetard R. Samuti õhku sisseviivate lisanditega nagu Mapeair L või Mapeair 25-ga külmakindla betooni tootmiseks. Valik erinevate lisaainete kasutamiseks, tuleks teha pärast teiste betooni koostisosade hindamist.

PAKEND

Dynamon SX-N on saadaval 25 liitristes kanistrites, 200 l vaatides ja 1000 l konteinerites. Samuti tsisternides. Toodet hoida külmumise eest ja kuni üks aasta avamata pakendis! Hoida otsese päikesevalguse eest!

OHUTUSJUHEND

Saadaval nõudmisel edasimüüjalt või www.resconmapei.com (HMS data sheet).

| TEHNILISED ANDMED |
| --- |
| Olek | Vedelik |
| Värvus | Kollakas-pruun |
| Viskoossus | Kergelt voolav: < 30mPa S |
| Täiteaine sisaldus % | 19,5 ± 1,0 |
| Tihedus, gr/cm3 | 1,06 ± 0,02 |
| pH-tase | 6,5 ± 1 |
| Kloriide % | < 0,01 |
| Leeliste sisaldus (ekviv. Na2O) % | < 2,0 |
| BETOONI OMADUSED …kasutades lisaainet vett vähendavana (sama töödeldavus) T…3,1 |
| Tsement kg/m3 (CEM I – 42,5 R) | 350 | 350 |
| Lisaaine doseering (% tsemendi massist) | 0 | 1,0 |
| Vesi-tsementsuhe | 0,51 | 0,41 |
| Vee koguse vähenemine retseptis (%) |  | 20 |
| Survetugevus (N/mm2 kuup) |  |  |
| 1 päev | 19 | 28 |
| 7 päeva | 34 | 46 |
| 28 päeva | 40 | 54 |
| …kasutades lisaainet superplastifikaatorina (paranenud töödeldavus) |
| Tsement kg/m3 (CEM I – 42,5 R) | 350 | 350 |
| Lisaaine doseering (% tsemendi massist) | 0 | 1,0 |
| Vesi-tsementsuhe | 0,48 | 0,48 |
| Õhu sisaldus (%) | 2,1 | 1,5 |
| Töödeldavus, mm |  |  |
| Koonuse vajumine (slump), 5 min | 25 | 200 |
| Koonuse vajumine (slump), 30 min | 20 | 180 |
| Voolavus (slump flow), 5 min |  | 400 |
| Voolavus (slump flow), 30 min |  | 330 |

DOSEERIMINE

Olenevalt nõudmistest (tugevus, vastupidavus, töödeldavus,

tsemendi koguse vähendamine retseptis), doseeritakse Dynamon SX-N-i 0,5-2% betooni retsepti kuuluvast tsemendi kaalust. Suuremad doosid pikendavad betooni töödeldavuse aega. Suured doosid ja madalad temperatuurid võivad põhjustada betooni tardumise peatumise.

Õigete doseeringute kindlustamiseks/saamiseks tuleks teha eelnevad katsed, eriti suurte ja vastutusrikaste

tööde puhul.

Dynamon SX-N kaubabetoonile lisamise aeg ei ole oluline (tehases vs töömaal) kuid võib mõjutada segamisele kuluva aja pikkust.

Kui kaubabetoonile on enne Dynamon SX-N lisamist segatud 80% retsepti kuuluvast veest, lüheneb valmissegu segamisele kuluv aeg. Soovituslikult teha toote kasutamisega alustamisel eelnevad katsed, saavutamaks vajalikud kogemused.

Dynamon SX-N võib kaubabetoonile lisada mikserisse ka töömaal, segades mikseriga täiskiirusel 1 (üks) minut iga m3 kohta, kuid mitte vähem kui 5 minutit.

HOIATUS

Õigete doseeringute kindlustamiseks/saamiseks tuleks teha eelnevad katsed, eriti suurte ja vastutusrikaste tööde puhul. Toote kasutamisega alustamisel teha eelnevad proovid, saavutamaks vajalikud kogemused. Vastutus õigete doseeringute ja otstarbekohase kasutamise kohta lasub kasutajal.

Maaletooja PLAADIPUNKT AS

Pärnu mnt 137, 11314, Tallinn

www.plaadipunkt.ee

www.mapei.ee