KERACOLOR GG

KIIRKIVINEV VEE- NING KÜLMAKINDEL

VUUGISEGU 4-15mm LAIUSTELE VUUKIDELE

KASUTUSALAD:

KERACOLOR  vastab CG2 klassi vuugitäidetele

KERACOLOR kuivsegu tsemendist, peeneteralisest liivast, sünteetilistest vaikudest ja vett tõrjuvatest lisanditest ning valguskindlatest värvipigmentidest. Veega segatuna muutub kergesti pealekantavaks vuugimördiks, kivistub ilma pragudeta ja muutub mehaaniliselt vastupidavaks.

Sobib kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes igat tüüpi keraamilistest plaatidest, klaasmosaiigist, looduslikest kividest ja plastikseinaplaatidest seinte ja põrandate vuukide täitmiseks. (Elu- ja tööruumid, vannitoad, dushiruumid, köögid, basseinid, rõdud, terrassid, fassaadid jne.).

SOOVITUSED:

- mitte segada tsemendi või mõne teise tootega. Mitte lisada vett kui segu hakkab tarduma.

- Mitte kasutada soolast või musta vett

- kasutada temperatuurildel +5°C - +35ºC.

- Vajaliku vee kogus peab olema mõõdetud; üleliigne vesi võib põhjustada valget vuugipinda ( efflosessents)

- happekindlad vuugitäited teha erinevates samades värvides saadaoleva epovuugitäite  KERAPOXY -ga.

- Paisumis- ja temperatuurivuugid täita MAPEI elastsete vuugitäitetega .

- jämeda struktuuriga mördisegust aluste puhul tuleb ära oodata mördi kõvastumine.

- Peenepoorilise mattglasuuriga kiviplaatide, aga ka mõnedest looduslikest materjalist valmistatud plaatide puhul teha eelnevalt puhastamise proov või nõuda tootjapoolset kasutamisjuhendit.

KASUTAMISJUHISED:

Segu ettevalmistamine:

5 kg kuivsegu kohta võtta 0,9-1,0l puhast vett või Fugolastic´ut ning segada kuni tekib ühtlane pastataoline mass. Lasta segul 2—3 minutit seista ja segada veelkord läbi.

Vuukide ettevalmistamine;

Enne täitmist tuleb vuugid kogu ulatuses puhastada. Tuleb oodata , kui plaatide paigaldusmört on piisavalt kõvastunud. Väljas tuulisel alal töötades niisutada vuuke märja käsnaga.

Segu pealekandmine:

Vuugid täita kummist silutiga. 10-20 minuti pärast eemaldada plaatidelt diagonaalsete tõmmetega üleliigne segu ning puhastada niiske lapi või käsnaga.

MATERJALI KULU:

0,4-1,9 kg/m² sõltuvalt plaatide suurusest, vuukide paksusest ja laiusest.

PUHASTAMINE:

Tööriistad, käed ja segunõud saab kergesti  puhtaks rohke veega.

PAKEND:

5 kg kott,  4 x 5kg pappkarp

1 kg karp, 8x 2kg  kast

TEHNILISED ANDMED:

Vastab normile:  European prEN 13888 vastav CG2

USA ANSI A1 18.6.-1999

TOOTE OMADUSED:

Tüüp:		     peenpulber

Värvus:		     v.t. värvide tabelit, 18 erinevat tooni

Tihedus:		     1,3-1,5 kg/l

Säilivusaeg:	     12 kuud kuivas kohas originaalpakendis

Kuivainesisaldus:	     100 %

Terviseohtlikkus

EEC  88/379  järgi:	      sisaldab tsementi

Süttivus:		      puudub

Tollitariif:	38 24 50 90

KASUTUSANDMED:

Segamisvahekord:	      100 osa KERACOLOR  segada

18-20 osa veega (kaalutult)

Tihedus:		      2,0 g/cm3

pH:		      umbes 13

Töötlusaeg:	      2 tundi.

Kasutus t°:	      +5°C kuni +35°C

Vuukimine peale plaatide panekut:

- peenestruktuurilise mördiga seinad	       4-8 tunni pärast

- seinad kiirkleepumismeetodil	       1-2 tunni pärast

- mördisängis seinad		       2-3 päeva pärast

- peenestruktuurilise mördiga põrandad   24 tunni pärast

- põrandad kiirkleepumismeetodil            3-4 tunni pärast

- mördil põrandaplaadid	                    7-10 päeva pärast

Ooteaeg  viimistlemiseks		10 – 20 minutit

Käimiskindel 			24 tunni pärst

Ekspluatatsiooniks valmis		7 päeva pärst

EKSPLUATASIOONIOMADUSED:

Paindetugevus 28 päeva pärast (EN12808-3):

Survetugevus 28 päeva pärast	  (EN12808-3)

Paindetugevus peale külmumis-sulatustsükleid (EN12808-3):

Survetugevus peale külmumis-sulatustsükleid (EN12808-3):

Kulumiskindlus (EN 12808-2):

Kahanemine (EN) 12808-4):

Veeimavus peale 30 minutit (EN 12808-5):

Veeimavus peale 240 minutit (EN 12808-5): -Vastavad CG2 normile	Euroopa EN 13888 järgi

Niiskuskindlus:		väga hea

Vananemiskindlus:		väga hea

Lahusti- õli- ja lahustikindlus:  väga hea

Happe- ja alusekindlus:         hea kui pH >3

T° kindlus:		-30°C kuni +80°C

# Text boxes

Maaletooja:

AS PLAADIPUNKT

Pärnu mnt. 137   11314  Tallinn

tel:+372 6 500 720     fax: +372 6 500 723

(