# LAMPOCEM

KASUTAMISVALMIS KIIRKIVINEV SEGU

Kasutusalad:

Kiire kinnituselementide kinnitamine betooni ja tsementsegude avadesse.

Kasutuskohad:

- kontrollkaevude kinnitamine

- vundamendipoltide, torutugede  klambrite, torustike, elektrijuhtmete jt.kinnitamiseks

- alusraamide kinnitamine betooni

- puuklotside fikseerimine ja katmine

- betooni süvistatud soonte katmine

- väheste veelekete peatamine keldrites, liftikaevudes jt. maaalustes osades

## Tehniline iseloomustus

LAMPOCEM on kasutusvalmis kiirkivinev ülitugevast tsemendist ja spetsiaallisandidest segu, mis on valmistatud MAPEI laborites.LAMPOCEM ei sisalda kloriide. Veega seegades moodustub plastne – tikstroopne pasta, millega saab täita ka seinal olevaid auke ilma raketiseta. LAMPOCEM on kiirsegu (+20ºC juures kivistub 3 minuti jooksul), millel on peale kivistumist järgmised omadused:

- juba kolme tunni möödudes on kõrged painde- ja survetugevuse näitajad

- ei kahane

- veekindel ja vett mitte imav

- vastupidav külmumis- sulamistsüklitele

## SOOVITUSED

- mitte kasutada murenenud betoonipinna taastamiseks (kasuta MAPEGROUT THIXOTROPIC või MAPEGRUOT FAST-SET)

- mitte kasutada vibreerivate masinate ankurdamiseks (kasuta MAPEFILL-i)

- mitte kasutada põrandate, seinte või trepiastmete parandusteks (kasuta NIVORAPID-it)

- ära kasuta LAPOCEM-i kuivadel ja puhastamata pindadel

- ära sega LAMPOCEM-iga rohkem vett kui soovitatud ja ära lisa vett kui segu on hakanud kivistuma

- ära lisa lupja, tsementi ega kipsi

- enne kasutamist ära jäta kotti päikesepaistele

KASUTUSJUHENDID:

Aluse ettevalmistus:

- Aluspind peab olema kindel, tugev ja tolmust ning lahtistest osadest puhastatud

- Täidetavad avad peavad olema karedad ja veega immutatud. See nõuab erilist tähelepanu kui on väga vettimav materjal või tööd teostatakse päikesepaistel.

Segu valmistamine:

Nõusse, milles on 200 – 210 gr vett, puistatakse pidevalt segades 1 kg LAMPOCEM-i (s.t.

20- 21% vett 1 kg LAMPECEM-ile) ja segatakse seni kui moodustub plastne, ilma klompideta segu.

Kui segu vajatakse suuremates kogustes, peab segamiseks kasutama segistit.

Arvestades LAMPOCEM-i kiiret kivinemist, valmista korraga nii palju segu, mida jõuab paigaldada 1-2 minuti jooksul.

Mahu järgi segades arvesta 3 osa LAMPOCEM-i ja 1 osa vett.

## Segu kasutamine

- Laota LAMPOCEM kiiresti kellu või sileda pahtlilabidaga

Poltide, riputuskonksude, armatuuri  ankrute jm. kinnitamine

- Täida hoolikalt kogu avaus LAMPOCEM-iga ja siis suru vastav kinnituselement segusse. Tasanda segu kelluga.

Raamide  ja hingede kronsteinide kinnitamine

- Aseta raam paigale ja kinnita ankrupoldid LAMPOCEM-iga

- Tasanda ümbrus kelluga

- Hoia raam fikseeritud asendis mõned tunnid

Väikeste veelekete peatamine

- Peale segu valmistamist oota paar minutit kuni segu soojeneb ja hakkab kõvenema

- Sel momendil suru kindaga LAMPOCEM avasse ja hoia kuni segu on kõvenenud

## Nõuanded LAMPOCEM –iga töötamisel

- Erilisi ettevaatuabinõusid pole vaja kui õhutemperatuur on 20 ºC juures

- Kuumal ja tuulise ilma korral ära hoia LAMPOCEM-i päikese käes ja segu valmistamiseks kasuta külma vett

- Külma ilma korral peaks vesi olema +20º C juures ja segukott soojas ruumis, kuna kõvenemine ja kivistumine on tunduvalt aeglasemad

- Suurte avade täitmisel vertikaalpinnal paigalda mitu segukihti umbes viie minuti tagant

- Soojal ja tuulisel päeval hoia parema tulemuse saamiseks  segu pind märg mõne tunni jooksul

Segu kulu: 1.8 kg LAMPOCEM-i  täidab 1 liitri mahtu

Tööriistade puhastamine:  Kuni segu pole kivinenud saab pesta veega, pärast ainult mehaaniliselt.

Pakend: 25 kg kott, 5 kg karp

Ladustamine: 12 kuud originaalpakendis kuivas

kohas.

# Text boxes

Maaletooja:

AS Plaadipunkt

Pärnu mnt 137,

11314 Tallinn

Tel:  6 500 720

Faks: 6 500 723