# LIGNOBOND

Kahekomponentne vee- ja lahustivaba polüuretaanliim parketile ja puidule

Kasutusalad: Kõikide puitpõrandate liimimiseks.

Kasutusnäiteid: Puidust liistude, laudade ja parketi liimimiseks tsementalusele, küttega põrandatele, asfaldile, metallile, olemasolevatele puitpindadele, keraamilistele plaatidele, marmorpõrandatele jne.

Eriti soovitatav MAPECEM sideainega valatud põrandale.

Tehniline iseloomustus: Lignobond on kahekomponentne täielikult vee ja lahustivaba uretaanliim, mis koosneb polüuretaan polümeerist – Komponent A  ja spetsiaalkõvendist – Komponent B

Kaks komponenti omavahel segades annab ühevärvilise kergesti laotatava pasta.

Peale kahanemiseta kõvenemist ( toatemperatuuril 24 tundi) on Lignobond keemiliselt tasakaalustunud ja moodustab niiskusele, küttele ja keskkonna mõjudele vastupidava  kile, mis liimub praktiliselt kõikide ehituses kasutatavate materjalidega. On vastupidav hallitusele ja bakteritele.

Lignobond on soovitatav eriti niiskustundlike puitmaterjalide liimimiseks väheabsorbeerivatele aluspindadele.

Täielik lahustite puudumine vähendab allergiariski!

Soovitused:

- Mitte kasutada aluspinnal, kui on tõusva niiskuse oht. (Pinnase ja aluse vahelpeab olema aurutõke;

- Avatud ruumis mitte kasutada. Sulgeda uksed ja aknad, avatud ruum kaitsta vähemalt kiledega.

- Mitte kasutada kui aluspind pole kuiv või niiskus on kõrgem kui puidu valmistajatehas on soovitanud;

- Mitte kasutada  värskel asfaldil (oodata 15 – 20 päeva);

- Mitte kasutada kuni puit pole saavutanud ümbritseva keskkonna niiskust ( pole stabiliseerunud)

- Kasutustemperatuur ruumis peab olema +10º C ja +30º C vahel;

- Mitte kasutada kui seinad ja lagi on niisked.

## Liimimine

## Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, tasane ja pingevaba. Eemaldada tolm, lahtised tükid, õli ja värvi jäägid jne. Mõõta niiskust kogu paksuse ulatuses kasutades karbiid või elektrilist hügromeetrit, teades, et see annab siiski vaid ligikaudseid väärtusi. Jälgida parketi tootja nõudmisi.

Kiireks aluspinna valmistamiseks kasuta Mapei spetsiaalseid valusegusid: MAPECEM – põrandale saab paigaldada 24 tunni möödudes, TOPCEM – 7 päeva pärast.

Tasandussegudest võib kasutada Ultraplan ´i või Nivorapid´it.

## Liimi segamine

Kahekomponentne liim on valmis segamiseks:

- komponent 9 kaaluosa

- kompenent 1 kaaluosa

Segamiseks kasutada mehaanilist segistit, et saada ühtlane ühevärviline liim. Liimi kasutusaeg sõltub oluliselt temperatuurist (vt. Tehn.andmeid) ja segamisvahekorra väiksemgi rikkumine ei taga liimi tehnilisi omadusi.

## Parketi paigaldamine

Jälgida parketitootja tehnilisi nõudeid ruumi niiskuse ja pinna omaduste suhtes.

Parketilipp suruda värskesse liimi ja jälgida, et oleks hea kontakt. Põranda ja seina, samuti sammaste, postide jt, vahele on soovitav jätta 1 cm laiune vahe. Lipi külgi ja otsi mitte seguga kokku määrida.

## Käimiskõlblikkus

Kergeks käimiseks on põrand valmis 24 tunni pärast;

Lihvimist võib alustada 24 tunni möödudes,

Põrand on kasutusvalmis 3 ööpäeva möödudes.

## Puhastamine

Parketilt, tööriistadelt ja riietelt saab värske liimi eemaldada tolueeni või alkoholiga, kõvenenult vaid mehaaniliselt või Pulicol´iga.

## Kulu

Kasutades sobivat hammaskellut, on  liimi kulu 800 – 1000 g/ m2

## Värvus

Pruun või beez

## Pakend

10 või 5 kg nõu

## Ladustamine

24 kuud originaalpakendis normaalsetes tingimustes.

TEHNILISED ANDMED

Toote iseloomustus:

A osa			B osa

Konsistentsus:			paks pasta		vedelik

Värvus: 				helepruun 		pruun

tumepruun

Erikaal, g/cm3			1,5			1,0

Kuivaine sisaldus, %,		100			100

Brookfield´i viskoossus: 		200 000mPas		40 mPa s

7 rootor,10 rpm	         2 rootor,20 rpm

Ladustamine.			Normaaltingimustel 24 kuud

avamata originaalpakendis

Terviseohtlikkus EEC 88/379	ärritav   		kahjulik, korroteeriv

Enne kasutamist tutvuda 			“Ohutuskaardiga” ja pakendil oleva kasutusjuhendiga.

Tolliklass:				390950 00

Kasutustingimused:

Segamisvahekord:			A:B = 90:10

Segu Brookfieldi viskoossus:		100 000 mPa s

( rootor 7, 10 rpm)

Segu kasutamisaeg +23 ºC – 50% R.H:	40 – 50 min

Kastamistemperatuurid:			+10-st ºC kuni +30ºC –ni

Segu avatud olek:					1 tund

Korrigeerimisaeg +23 ºC – 50 % R.H:		2 tundi

Kõvenemise algus + 23ºC – 50 %R.H.:		5 tundi

Kõvenemise lõpp 	+23 ºC – 50% R.H.:	6 tundi

Valmis kergeks käimiseks:			24 tunni pärast

Viimistlus:				umbes 24 tunni möödudes 						sõltuvalt temperatuurist

Kasutusvalmis: 				3 ööpäevaga

Lõplikud näitajad:

Nakkumine betoon – puu:			3 N/mm2 (betooni murdumine)

Nakkumine puu – keraamika:		3 N/ mm2

Vastupidavus vananemisele:		väga hea

Vastupidavus õlidele ja lahustitele:		hea

Vastupidavus hapetele ja alustel:		hea

Temperatuurikindlus:			- 40 ºC kuni +100 ºC

Elastsus: 				ja

Lignobond´i  ligikaudsed kõvenemisajad sõltuvalt temperatuurist:

Temperatuur ºC		30	25	20	15	10	5

Aeg tundides		3	5	7	11	18	34

# Text boxes

Maaletooja:

AS Plaadipunkt

Pärnu mnt. 137   11317 Tallinn

Tel:  6500720   Fax: 6500723