Mapei soovitused basseini ehitamisel

Mapei on üle kümne aaasta omandanud kogemusi uute basseinide ehitamisel ja vanade restaureerimisel. Alates eelmise saj. 50-kümnendatest on Mapei tooteid kasutatud kõkides olümpiaujulates ja tähtsate ülemaailmsete sportmängude rajatiste ehitamistel nii sportlaste kui külaliste vajadusi rahuldades.

Mapei on võimeline pakkuma ujulate ehitusel oma laia tootevalikuga  kogu lahendust alates betoonivalust kuni veega täitmiseni.

Meie  lahendus uutele kauakestvatele ujulatele ja vanade taastamisel on allpool.

- Betoonivalu

Veetiheda betooni saamiseks on vajalik saavutada valumassile järgnevad omadused:

- Rck ≥ 37 N/mm2

- konsistentsuse KL : S4/S5  (vastavalt EN 206.1)

- veetihedus vastavuses EN  206.1

- püsivus vastavalt EN 206.1( tegevaeg kl: XD2`)

- betooni kaitsekiht vähemalt 3 cm

Betoonis on soovitav kasutada superplastifitseerivaid lisandeid MAPEFLUID liinist ( MAPEI tooted) või  akrüülide põhilisi hüperplastifikaatoreid DYNAMON liinist ( Mapei tooted) vastavalt EN 934-2 standarditele; valik sõltub objekti temperatuuri ja töötingimuste olukorrast.

Märg kivinemine vähemalt 7 päeva.

* mereveega täidetavate basseinide, mis vastavad XS2 klassi tingimustele, peab betoon olema minimaalselt  Rck 45 N/mm2.

2. Põranda ja seinte tihendamine

Põranda ja seinte vahelise valu veekindla vuugi saamiseks kasutada Idrostop ( bentonitivaba paisuv kummi) profiili, mis naelutatakse või liimitakse Adesilex T super liimiga. Kui seinte paksus on üle 30 cm, tuleb kasutada kahte paralleelset linti.

Materjali omadused:

- Mõõtmed: 20x10 mm või 20x15 mm;

- Paisumine vees:

    - 45%  -( peale 24 tundi)

    - 70 % - ( peale 2 päeva )

    - 120 % ( peale 7 päeva)

3.Seinte tasandamine

Betooni pind puhastada tsemendipiimast, raketisemäärde jääkidest, prahist ja tolmust – kõigist, mis vähendavad tasanduse nakkumist.

Pinnad tasandada Nivoplani ja Planicrete  (lahjendatud 1:4 veega) pahteldusseguga. Segu karakteristikud:

- Töötlemisaeg: 2-3 tundi

- Ühe kihi paksus: 2-30 mm

- Paindetugevus:  ≥ 3,5 N/mm2;

- Survetugevus :   ≥ 6,0 N/mm2;

- Põranda tasandamine

Eemalda pinnalt kõik tsemendipiima jäägid, tolm, lahtised tükid ja muu saast. Seejärel kasuta pinna tasanduseks segusid : Topcem, Topcem Pronto, Mapecem või Mapecem Pronto .

Igal juhul tuleb parima nakke saavutamiseks teha Planicrete´ga nakkelobri samast tasandussegust, mida kasutatakse ka tasanduseks. Toote valik sõltub peamiselt sellest, kui kiiresti on vaja võtta bassein kasutusele. Topcem ja Topcem Prontot kasutades võib järgmist operatsiooni teha peale 24 tunnist kuivamist, Mapecem ja Mapecem Pronto korral on ooteaeg 3 – 4 tundi. Pind peab vastama järgmistele nõuetele:

  - Survetugevus: ≥ 25 N/mm2;

  - Hüdroisolatsiooniga katmine või plaatimine: peale 24 tundi;

- Hüdroisolatsioon

Kui betoonkeha on valmistatud eespool toodud materjalidest ja juhendite kohaselt, ei ole hüdroisolatsioon kohustuslik. Juhul kui hüdroisolatsioon on  nõutud, tuleb see teha kattes pinnad Mapelastic´uga 2 kihis, esimene kiht tugevdatud alusekindla FIBREGLASS MESH armatuurvõrguga (silma suurus 4,5x5 mm).

Lõplik materjali paksus vähemalt 2 mm. Kõik nurgad peavad olema teostatud MAPEBAND teibiga.

Materjal peab vastama järgmistele tingimustele:

- nake betooniga: 0,8 N/mm2;

- veepidavus: kuni 3 atm positiivsele veesurvele ja 1 atm negatiivsele veesurvele (DIN 1048);

- vastupidavus külmumis/sulatustsüklitele: üle 300 korra(UNI7087);

- maksimaalne pikenemine( DIN 53504) peale 28 päeva 23º C ja R.H. 50% juures :  18 %

6a. Plaatimine

Klinker või portselanplaate liimides kasutada Keracrete ja Keracrete Powder segu, mis vastab C2T klassile EN 12004 järgi.

Liimisegu nõuded + 23ºC juures:

- avatud aeg:  10 – 15 min.;

- nihutamise aeg: kuni 30 min;

- vuukimine: peale 24 tundi;

- bassein valmis kasutuseks: peale 3 nädalat.

6b. Plaatimine klaasmosaiigiga

Klaasmosaiigi liimimiseks kasutada Adesilex P10 liimi, mis on segatud Isolastic-uga (lahjendatud 1:1 veega). Liimisegu nõuded +23ºC juures:

- avatud aeg: 30 min.;

- nihutamise aeg 60 min.;

- vuukimine: peale 24 tundi;

- bassein valmis kasutuseks: peale 3 nädalat.

7. Kiire paigaldus

Klinkerplaatide, portselani ja klaasmosaiigi kiireks paigalduseks kasutada Granirapid´it , mis vastab C2F klassile EN 12004 järgi. Liimisegu peab vastama järgmistele nõuetele.

- avatud aeg : kuni 20 min.;

- nihutamisaeg: kuni 45 min.;

- vuukimine : peale 3-4 tundi;

- bassein valmis kasutuseks: peale 3 päeva.

8. Vuukimine

Vuugid täita Keracolor´i , mis on segatud Isolastic´uga või  Ultracolor Plus ´iga( kasutusvalmis tsemendipõhine vuugitäide),vastab CG2 klassile EN 13888 järgi. Eeliseks on, et Ultracolor Plus võimaldab basseini täita 48 tunni pärast peale vuukimist. Kui bassein täidetakse merevee - või mineraal (termaal)veega, peab vuukima Kerapoxy´ga ( happekindel epoksiidvuugitäide), mis vastab RG klassile EN 13888 järgi.

9. Paisumisvuukide täitmine

Paisumisvuugid tuleb teha kõikidesse nurkadesse ja põrandakalde  muutumisnurkadesse. Tavaliselt jagatakse pind 3x3 meetristeks aladeks ja täidetakse Mapesil AC-ga  ( ühekomponenediline äädikapõhine silikoon) peale vuugisoone kruntimist Primer FD-ga. Silikoon peab olema samatooniline vuugitäitega ja vastama järgmistele nõuetele:

- maksimaalne pikenemine: 800% (DIN 53504)

- kõvadus: 20  (tugi A – DIN 53505)

- maksimaalne liikuvus: 20%

- katva naha moodustumiseks vajalik aeg: 10 min.

- polümeriseerumise kiirus:  4 mm päevas, 10 mm  7   päevaga .