PROSFAS

TSEMENTPINDADE IMMUTUS-

JA TUGEVDUSVAHEND

KASUTUSALAD

PROSFAS on kasutatav

- nõrkade tsementaluste parandamiseks

- tsemendipuudusel või ebaühtlase segamise tõttu   	nõrkade ja pudedate tsemendisegudest aluspinna 	kõvendamiseks

- tsementpindade tolmuvabaks kruntimiseks;

TEHNILINE ISELOOMUSTUS

PROSFAS on anorgaaniliste, väga heade imbumisomadustega silikaatide vesilahus. Imbub kuni mõne sentimeetri sügavusele ja kuivades moodustab ühtkase siduva tsementaluspinna. PROSFAS on kasutusvalmis ja ei vaja lahustamist.

SOOVITUSED

- mitte kasutada märgadel ja mitteimavatel pindadel

- MAPECEM alusel ei saa kasutada

- Anhüdriitpinnal ei saa kasutada

- Mitte lahustada vee ega lahustitega

- Kiiresti eemaldada PROSFAS-i tilgad klaasilt, keraamilistelt plaatidelt, marmorilt , metallilt jt. mitteimavatelt pindadelt. Kuivanud PROSFAS on raskesti eemaldatav.

Kasutusjuhend

Aluspinna ettevalmistus

Alus peab olema puhas, kuiv ilma õli, värvi, laki, liimi jt. plekkideta.

Laotamine

PROSFAS saab peale kanda pritsi või pumbaga, seejärel ühlaselt põrandaharja, pintsi või rulliga tasandades kuni kogu materjal on sisseimbunud. Väga poorse ja imava pinna korral tuleb katmist korrata, oodates kuni eelnev kiht on kuivanud. Liigset PROSFAS- i ei tohi jätta loikudesse,sest see moodustab läikiva, mittenakkuva kihi. Kile moodustamist saab vältida kui viimase kihi laotamisel puistata pind üle kuiva liivaga, mis pärast PROSFAS-i kuivamist pühitakse.

Järgnev tasandamine või katmine on lubatav kui pind on täielikult kuivanud. Kuivamisaeg sõltub materjali kogusest, ruumi temperatuurist ja õhuniiskusest. Soovitatav temperatuur laotamisel on +5C kuni +35C.

Puhastamine

Käed, tööriistad ja –pinnad puhastada koheselt rohke veega. Kuivanud materjali on raske eemaldada ja seda saab teha ainult mehaaniliselt.

Kulu

Tsementpindadel on kulu 500 – 700 g/m2 , kuid väga nõrkade pindade korral peab katma neli kuni kuus korda. Katsetada tuleks väikesel pinnal, et saada teada vajalik kulu ja tööde lõplik maksumus.

Pakend

PROSFAS on 25 kg kanistris.

Ladustamine

PROSFAS  on kasutuskõlblik 12 kuu jooksul kui hoitakse kuivas kohas avamata pakendis.

Hoida külmumise eest.

NB Kogu eelnev informatsioon on saadud meie kogemuste ja katsetuste põhjal ning on suunava ja nõuandva iseloomuga. Igal kasutusjuhul ja vastavas olukorras on kasutaja isiklikult vastutav toote õige kasutamise eest.

# Text boxes

TEHNILISED ANDMED

Toote iseloomustus

Erikaal 			1,19 g/cm3

Konsistentsus		väga voolav vedelik

Värvus			läbipaistev

pH 			12

Kuivainesisaldus	24%

Viskoossus		10 MPa

(Brookfield-i järgi)

Ladustamie 		12 kuud

TerviseohtlikkusEC 88/379:  Ärritab nahka. Võib 			kahjustada  silma. Kaitsta silmi ja kanda 		kummikindaid. Vaata ohutuskaarti.

Tolliklass		3823 90 95

Kasutustemperatuur	+5C - +35C

Kuivamisaeg		umbes 24 tundi (sõltub 			kogusest , temperatuurist ja õhuniiskusest).

Pinna kasutuskõlblikkus	peale kuivamist

Maaletooja:

AS PLAADIPUNKT

Pärnu mnt. 137    11314 Tallinn

Tel:  6 500 720  Fax:  6 500 723