14D MAHUTITE PARANDUS JA NENDE PINDADE KATMINE (joogiveele ja agressiivsetele vedelikele)

14D1 Joogiveele:

kasutades pintsli või rulliga paigaldatavat vett tõkestavat tsemendimörti

- Puhastage pinnad kõrgsurveveega tolmust, tsemendipiimast ja mustusest.

- Vajadusel parandage pinnad parandusseguga MAPEGROUT T40 või MAPEGROUT RAPID (kui mahutite seinad ei ole piisavalt tugevad, kasutada materjalide liitmiseks EPORIP-i).

- Eelnevalt niisutatud pindadele kanda pintsli või rulliga kaks kihti vett tõkestavat tsementmörti IDROSILEKS PRONTO. Teine kiht kanda pinnale liigutustega risti esimese kihi paigaldamise suhtes.

kasutades pintsli või rulliga paigaldatavat vett tõkestavat tsemendimörti ning mittetoksilist kergesti puhastatavat epoksüvärvi

- Puhastage pinnad kõrgsurveveega tolmust, tsemendipiimast ja mustusest.

- Vajadusel parandage pinnad parandusseguga MAPEGROUT T40 või MAPEGROUT RAPID (kui mahutite seinad ei ole piisavalt tugevad, kasutada materjalide liitmiseks EPORIP-i).

- Eelnevalt niisutatud pindadele kanda pintsli või rulliga kaks kihti vett tõkestavat tsementmörti IDROSILEKS PRONTO. Teine kiht kanda pinnale liigutustega risti esimese kihi paigaldamise suhtes.

- Värvige pinnad mittetoksilise ja kergesti puhastatava epoksüvärviga MAPECOAT I24.

kasutades elastset tsementmembraani

- Puhastage pinnad kõrgsurveveega tolmust, tsemendipiimast ja mustusest.

- Vajadusel parandage pinnad parandusseguga MAPEGROUT T40 või MAPEGROUT RAPID (kui mahutite seinad ei ole piisavalt tugevad, kasutada materjalide liitmiseks EPORIP-i).

- Nurkade veepidavuse tagamiseks paigaldada nurkadesse vuugilint MAPEBAND. Katke MAPEBAND ja pinnad elastse membraaniga MAPELASTIC eelnevalt töödeldatavat pinda veega niisutades. Paigaldamine kellu või siluti abil. Esimesse värskesse kihti suruda klaasfiibervõrk. Kahe kihi paksus kokku 2 mm. Teine MAPELASTIC-u kiht (paksusega ca 0,5 mm) kanda esimesele kihile pärast esimese kihi täielikku kuivamist.

Elastne, soolade ja kemikaalide kindel tsementmembraan  MAPELASTIC

14D2 Mittejoogiveele:

kasutades elastset tsementmembraani

- Puhastage pinnad kõrgsurveveega tolmust, tsemendipiimast ja mustusest.

- Vajadusel parandage pinnad parandusseguga MAPEGROUT T40 või MAPEGROUT RAPID (kui mahutite seinad ei ole piisavalt tugevad, kasutada materjalide liitmiseks EPORIP-i).

- Nurkade veepidavuse tagamiseks paigaldada nurkadesse vuugilint MAPEBAND. Katke MAPEBAND ja pinnad elastse membraaniga MAPELASTIC eelnevalt töödeldatavat pinda veega niisutades. Paigaldamine kellu või siluti abil. Esimesse värskesse kihti suruda klaasfiibervõrk. Kahe kihi paksus kokku 2 mm. Teine MAPELASTIC-u kiht (paksusega ca 0,5 mm) kanda esimesele kihile pärast esimese kihi täielikku kuivamist.

Veetihe nurgalint MAPEBAND ja elastne, soolade ning kemikaalide kindel tsementmembraan MAPELASTIC

kasutades pintsli või rulliga paigaldatavat vett tõkestavat tsemendimörti

- Puhastage pinnad kõrgsurveveega tolmust, tsemendipiimast ja mustusest.

- Vajadusel parandage pinnad parandusseguga MAPEGROUT T40 või MAPEGROUT RAPID (kui mahutite seinad ei ole piisavalt tugevad, kasutada materjalide liitmiseks EPORIP-i).

- Eelnevalt niisutatud pindadele kanda pintsli või rulliga kaks kihti vett tõkestavat tsementmörti IDROSILEKS PRONTO. Teine kiht kanda pinnale liigutustega risti esimese kihi paigaldamise suhtes.

14D3 Agressiivsetele vedelikele:

kasutades vett tõkestavat tsemendimörti ja kemikaalide kindlat epoksüvärvi

- Puhastage pinnad kõrgsurveveega tolmust, tsemendipiimast ja mustusest.

- Vajadusel parandage pinnad parandusseguga MAPEGROUT T40 või MAPEGROUT RAPID (kui mahutite seinad ei ole piisavalt tugevad, kasutada materjalide liitmiseks EPORIP-i).

- Eelnevalt niisutatud pindadele kanda pintsli või rulliga kaks kihti vett tõkestavat tsementmörti IDROSILEKS PRONTO segatuna lateksiga PLANICRETE. Teine kiht kanda pinnale liigutustega risti esimese kihi paigaldamise suhtes.

- Pinnad katta epoksüvärviga MAPECOAT I24 (alternatiivina võib kasutada, olenevalt nõudmistest kemikaalide kindlusele, ka bituumen-epoksüt DURESIL EB või vesialuselist epoksüvärvi MAPECOAT W).

Lisaks tootevalikus:

Epoksüvärvid:

- MAPECOAT I

- MAPECOAT W65- neli kihti a´ 0,2 kg/m2

- MAPEWALL I

Isetasanduvad epoksümaterjalid põrandatele:

- MAPEFLOOR SL ja SL HD

- MAPECOAT SL-3

Tankide/mahutite katmine epoksütega:

- MAPECOAT C

- MAPECOAT S- klaasfiibri paigalduseks. Veetankid- 3-5 kihti fiiberklaasi vaheldumisi epoksüliim MAPECOAT S- iga.

- MAPECOAT SILOVERN- silohoidlad

- MAPECOAT DV- joogiveele (Drinking Water)

Kemikaalide kindel epoksü:

- MAPECOAT KB

- MAPECOAT SRG

Elastne epoksü:

- EPOFLEX- väga elastne epoksü liikuvatele vuukidele, sildadele, asfaldi alla ja pragunenud betoonile (värvilt rohekas).

Primerid ja nende kasutusvõimalused:

- PRIMER CP, PRIMER G- primer betoonile, linoleumile ja puule (primerit puidule veega ei lahjendata!)

- MAPEPRIMER SP (2 komp)- epoksüle, metallile, ker. plaatidele, linoleumile

- MAPEPRIMER BP- epoksü primer

- MAPEPRIMER W- vesialuseline epoksü primer

- MAPECOAT LL- kasutamisel koos liivaga

- MAPECOAT GRAFIT- antistaatilised põrandad

- MAPECOAT UNIVERSAL- betoonile jt pindadele, sh kasutatav betoonilakina ning ka klaasfiibri paigaldamisel.

* Lisainformatsioon iga toote kohta täpsemalt tootetutvustustest kodulehel ja Plaadipunkt AS-i MAPEI konsultantidelt.