3. KONSTRUKTSIOONIDE ja BETOONI LIITMINE

3A BETOONELEMENTIDE LIITMINE EPOKSÜLIIMIGA

- Valmistage ette töödeldavad pinnad puhastades need tolmust, tsemendipiimast, õlidest ja rasvadest, roostest, lahtistest ning vigastatud osadest. Operatsiooni eesmärgiks on saada järgnevate töötluste jaoks puhas ning tugev aluspind.

- Katke kaks liimitavat pinda kahe-komponentse epoksüliimiga ADESILEX PG1 ning suruge liimitavad pinnad koheselt kokku.

- Eemaldage üleliigne liim vuukidelt kelluga.

3B VANA JA UUE BETOONI LIITMINE EPOKSÜLIIMAINEGA SAAVUTAMAKS MONOLIITSET KONSTRUKTSIOONI

- Valmistage ette töödeldavad pinnad puhastades need tolmust, tsemendipiimast, õlidest ja rasvadest, roostest, lahtistest ning vigastatud osadest. Operatsiooni eesmärgiks on saada järgnevate töötluste jaoks puhas ning tugev aluspind.

- Katke vana betoon millele uus betoon valatakse epoksüliimiga EPORIP või MAPEPOXY L. Paigaldamine pintsli või rulliga (paigaldamisel pumbaga pihustades võib EPORIP lahjendada 3% ulatuses etüülalkoholiga).

- Valage uus betoon märjale epoksüliimile (eluiga ca 7 tundi +10ºC, 5 tundi +23ºC ja 3 tundi +30ºC juures. Vt ka toote tehnilisi andmeid).