6B PRAGUNENUD  RAUDBETOON  PINNAD

6B1 Praod kuni 0,2 mm ja millised ei tulene liikumisest

- Puhastage pinnad kõrgsurveveega tolmust ja mustusest.

- Vajadusel viimistlege pinnad tasanduspahtlitega MONOFINISH või PLANITOP 100.

- Tasanduspahtlite kuivamisel pinnad värvida elastse ja pragusid katva värviga ELASTOCOLOR, eelnevalt pindu töödeldes krundiga ELASTOCOLOR PRIMER.

NB! Primeri/krundi eesmärgiks on takistada toodete kvaliteetse lõpptulemuse saamiseks vajaliku vee säilitamine värvides/töösegudes, et vesi ei imbuks tootest imavasse aluspinda/betooni, samuti ka nakkumise parandamiseks.

- ELASTOCOLOR-it (kulu 200-400 gr/m2) ei või kasutada kui pärast värvimist jäävad praod nähtavad.

6B2 Praod 0,2 mm kuni 0,5 mm ja millised ei tulene liikumisest

- Puhastage pinnad kõrgsurveveega tolmust ja mustusest.

- Vajadusel viimistlege pinnad tasanduspahtlitega MONOFINISH või PLANITOP 100.

Katke pinnad täies ulatuses elastse membraaniga MAPELASTIC eelnevalt töödeldatavat pinda veega niisutades. Paigaldamine kellu või siluti abil. Kahe kihi paksus kokku 2 mm. Teine MAPELASTIC-u kiht (ca 0,5 mm) kanda esimesele kihile pärast esimese kihi täielikku kuivamist. Kui pindade siledus pole kõige olulisem ning parandatavad pinnad on suuremahulised, võib MAPELASTIC- u peale kanda ka pritsimismeetodil.

- Värvige pinnad ELASTOCOLOR- iga (pildil).

6B3 Praod 0,5 mm kuni 1 mm ja millised ei tulene liikumisest

- Puhastage pinnad kõrgsurveveega tolmust ja mustusest.

- Vajadusel viimistlege pinnad tasanduspahtlitega MONOFINISH või PLANITOP 100.

- Katke pinnad täies ulatuses elastse membraaniga MAPELASTIC eelnevalt töödeldatavat pinda veega niisutades. Paigaldamine kellu või siluti abil. Esimesse värskesse kihti suruda klaasfiibervõrk.. Kahe kihi paksus kokku 2 mm. Teine MAPELASTIC-u kiht (ca 0,5 mm) kanda esimesele kihile pärast esimese kihi täielikku kuivamist.

- Pinnad värvida elastse värviga ELASTOCOLOR, eelnevalt pindu töödeldes krundiga ELASTOCOLOR PRIMER