# MONOFINISH

## ÜHEKOMPONENTNE BETOONI JA

### TSEMENTPINDADE TASANDUSSEGU

Kasutatakse betoonpindade tasanduseks ja kaitseks.

Kasutuskohad:

- Betoonpinna tasanduseks enne värvimist;

- MAPEGROUT segudega taastatud  pinna pahtelduseks;

-tugevate tsementkrohvide pahtelduseks.

Tehniline iseloomustus:

MONOFINISH ühekomponentne tugev tsemendi ja valitud täiteainete segu, millele on lisatud  spetsiaalseid   ja sünteetilistest  polümeeridest komponente.

Veega segatuna moodustab MF kergestitöödeldava segu, mida on 2 – 3 mm kihina kerge laotada ja nakkub hästi kõikide tsementpindadega.

SOOVITUSED:

-paksude kihtide jaoks kasuta MAPEGROUT segusid;

-alla +5ºC mitte kasutada;

-tsementi või täiteaineid mitte lisada;

-hüdrauliliste või tugeva hõõrdumise tingimustes olevate objektide puhul kasuta MAPEFINISH.

Kasutamisjuhiseid:

Pind peab olema puhas õlidest ja värvist, puhastada liivapritsi või surveveega. Suuremad augud täita MAPEGROUT segudega.Kaetav pind peab olema niiske kuid ei tohi olla mingit lahtist vett.

Segu valmistamine:

Segunõusse panna 4,5 liitrit vett ja puistada segistiga segades ühtlaselt 25 kg kott MONOFINISH´it. Hoiduda õhu sattumisest segusse ja võimalusel mitte valmistada segu käsitsi.

Pealekandmine:

Kanda peale korraga 2-3 mm paksune kiht, paksema kihi saab mitmekordsel katmisel. MONOFINISH ´i silumine tehakse sileda kellu või märja käsnaga

20 – 30 min jooksul. Kui alus kuivab liiga kiiresti, võib piserdada

pinda veega. Kuumal, tuulisel või otsese päikese käes tuleb pinda

piserdada veega mõne tunni jooksul, et pind ei praguneks kiire

kuivamise tõttu.

Tööriistu puhastada veega.

Materjali kulu: 1,4 kg/m2 paksuse mm kohta.

Ladustada kuivas kohas.

TEHNILISED NÄITAJAD

Toote iseloomustus:

Konsistentsus:			Hall pulber

Erikaal.				1,2 kg/ l

Kuivaine sisaldus:		100%

Ladustamine:                          12  kuud kuivas kohas

Terviseohtlikkus:		ei

Tuleohtlikkus:			ei

Segu omadused:

Segu värvus:			hall

Segamisvahekord:		25 kg kotile 4,5 l vett.

Segu konsistentsus.		plastne, silutav

Tihedus:			1,65 kg/l

Segu pH			12,5

Viskoossus:			200 000-400000

Pealekandmistemperatuur	+5º - +35º C

Töödeldavuse aeg		60 min

Pinna kuivamisaeg		30 min

Ooteaeg enne värvimist:		3 päeva kui kaetud ainult

(ELASTOCOLOR)		MONOFINISH´iga

MGR – 7 päeva

EKSPLUATATSIOONI NÄITAJAD:

Mehhaaniline survetugevus 28 p:		>20 Mpa

Dünaamiline elastsusmoodul, 28 p:		<18 000Mpa

Nakkumine alusele, 28 p:	2,5 Mpa, betooni murdumine

TABER ´i kulumine peale 200		<3 g

tsüklit, raskus 500 gr.(H22 ketas)

# Text boxes

Maaletooja:

AS Plaadipunkt

Pärnu mnt. 137

11314 Tallinn

Tel: 650 0720

Fax: 650 0723