ADESILEX LC/R

KIIRKIVINEV VESIEMULSIOONLIIM

PARKETILE

# Kasutusalad:

Kasutatakse liistparketi, mosaiikparketi ja põrandalaudade liimimiseks:

- Tsementsegu aluspinnaga põrandale,

- Puit- ja puitlaast- või paneelpõrandale,

- Küttega põrandale,

- MAPECEM, Topcem ja Topcem Pronto sideainetega põrandale.

ADESILEX LC/R on kiirkivinev sünteetiliste vaikude baasil valmistatud vesidispersioonliim, mida on tänu tiksotroopsetele omadustele kerge aluspinnale kanda. On saadaval beez (LC/R-C) ja tumepruun (LC/R-S)- tavaline. Soovitav liimimistemperatuur +10° - +15°C. Liim nakkub kiiresti ja kuivab 24-32 tunniga. Kivinenud  liimil on piisav plastsus ja tugevus, et võimaldada puu normaalset termilistest ja hügromeetrilistest pingetest tekkivaid nihkeid.

On hea vastupidavusega niiskusele ja resistentne hallitusele ja bakteritele.

Soovitused:

- Suurte laudade ja väga niiskustundlike puuliikide puhul kasuta LIGNOBOND’i,

- Mitte kasutada jahedas ruumis,

- Kips- (anhüdriit) ja magneesiumpindadel mitte kasutada,

- Tõusva niiskuse korral mitte kasutada,

- Puitmaterjal peab olema enne paigaldamist ruumiga kohanenud.(temperatuur ühtlustunud)

Paigaldamine:

Aluspind peab olema kuiv, puhas ja tolmuvaba. Parketi niiskus peab vastama tootja tingimustele. Kontrollida aluspinna niiskuse sisaldust, teades, et see annab siiski vaid ligikaudseid väärtusi.

Parketi kiireks paigaldamiseks peab aluspind olema valatud MAPECEM sideainega. Ujuvad põrandad peavad olema aluspinnast eraldatud aurutõkkega tõusva niiskuse ärahoidmiseks.

Poorsed ja murenevad betoonpinnad eemaldada või kinnitada PROSFAS’i või PRIMER EP’ga.  Praod aluspinnas täita EPORIP’iga (vt. tehnilised tingimused). Kui on vajalik eelnev tasanduskiht, kasuta ULTRAPLAN’i või NIVORAPID’it vähemalt 3 mm paksuselt. Üle 15mm tasanduskihi puhul lisa tsementsegule PLANICRETE’t või vala ULTRAPLAN MAX’iga..

Liimi kasutamine:

Enne kasutamist sega liim läbi. Võimalik nahk eemaldada. Aluspinnale laotada liim sobiva hammaskelluga, arvestades, et liim võib olla lahtiselt kuni 20 min. normaalsetel temperatuuri ja niiskuse oludes. Soovitav liimimistemperatuur on +10° - +15°C.

Parketi paigaldamine:

Parkett peab olema ladustatud kuivas kohas ja aluspinnast isoleeritult. Kontrollida puidu niiskuse sisaldust.  Pressi parketiliist märjale ADESILEX LC/R’le ja veendu, et oleks hea kontakt. Parketti mitte asetada tihedalt vastu seina ja liistu külgi ja otsi mitte liimida. Jälgida parketi tootja tingimusi.

Parketi lihvimine võib toimuda siis, kui põrand on saavutanud stabiilsuse ja lõplikult kuiv. Oota vähemalt 10 päeva.

Puhastamine:

Kui ADESILEX LC/R on värske, saab tööriistu ja käsi puhastada veega, hiljem vaid mehaaniliselt või atsetooni, alkoholi või PULICOL’iga.

Kulu: 	500 – 700 g/m²-le.

Pakend: 	25  ja  12 kg nõu

ADESILEX LC/R-C – beez

ADESILEX LC/R-S – pruun

Ladustamine:

Jahedas kohas 12 kuud originaalpakendis. Hoida külmumise eest.

TEHNILISED ANDMED:

________________________________________________________________

Toote omadused:

Konsistents:			tihe pasta

Värvus:				beez ja pruun

Erikaal:				1,25 g/cm³ ± 0,03

pH:					6,5

Kuivaine sisaldus:			70%

Brookfield’i viskoossus:		240,000 cPs ± 10,000  ( 7 rootor, 5 RPM)

Minimaalne kile tekkimise t°:		u. 0°C

Säilivus:				24 kuud originaalpakendis. Väldi pikemaajalist

külma kätte jätmist.

Terviseohtlikkus EEC 88/379

järgi:					ei

Tuleohtlikkus:				ei

Tolliklass:				3506/9100/0

______________________________________________________________

Kasutamise tingimused:

## Min. soovituslik kasutustemperatuur:		+10°C / +15°C

Avatud kasut.aeg +23°C – 50% R.H.:	u.20 minutit

Reguleerimise aeg +23°C – 50% R.H.:	max. 30 minutit

Käidav  +23°C – 50% R.H.:			pärast  24 tundi

Lihvimine:				kui on täilikult kuiv (pärast 10 päeva)

________________________________________________________________

Ekspluatatsiooni andmed:

________________________________________________________________

## Nakketugevus: (Tamm tsemendil)

## Pärast 28 päeva +23°C juures:		> 3,0 N/mm²

## Põrandakütte sobivus				sobib

## Niiskuskindlus:					hea

## Vananemiskindlus:				väga hea

## Temperatuuri kindlus:				-30°C - + 50°C ( hea)

### Painduvus:					väga hea

# Text boxes

Maaletooja:

AS PLAADIPUNKT

Pärnu mnt. 137,      11314  Tallinn

tel:  +372 6 500720    fax: +372 6 500723

®