# EPORIP

# EPOKSÜLIIM KONSTRUKTSIOONIELEMENTIDE

JA BETOONI LIIMIMISEKS

KASUTUSALAD

- Uue ja vana betooni vahel monoliitse liite saamiseks

- Raudbetoondetailide omavaheliseks liitmiseks

- Teraselementide liimimiseks betooniga

- Betooni pragude täitmiseks

Kasutamise näited

- Talade ja piilarite konstruktsiooni liitekohtade tugevdamine

- Lagunenud tööstuslike põrandate pragude täitmiseks

- Jäikade ja veekindlate liidete saamine (ka veemahutite põrandad ja seinad)

- Talade tugevdamine betooni juurdeliimimise teel

- Lõhede täitmiseks tasanduskihis

Tehniline iseloomustus

EPORIP on lahustivaba epoksüliim, mis segatakse kokku A ja B osast (vaik ja kõvendi) enne kasutamist. Segatud liim on pastataoline, tiksotroopne mass, mis laotatakse seinale või põrandale pintsliga, pragudesse valatakse.

EPORIP kõveneb kahanemiseta ja tekib veekindel, kõrge mehaanilise tugevusega, elektrit mitte juhtiv liide. Võimaldab tugevaid  ühendusi metalli ja betooni vahel.

Soovitused

- Aluspind peab olema tolmuvaba ja tugev. Eemaldada kõik lahtised tükid

- Betoonidetailide pinnad puhastada liivapritsiga, metallpinnad puhastada rasvast ja õlist

# Segu valmistamine

## EPORIP’i   valmistamiseks segatakse B osa (valge) osa A (must) sisse ja segatakse pahtlilabidaga või väikse mikseriga kuni segu on ühtlaselt hall. Väiksemaid koguseid ei soovita , kuna pole tagatud komponentide õige vahekord segus.

# Segu pealekandmine

## EPORIP kantakse peale sileda kellu või pintsliga. Soovitav on lasta segul imbuda poorsesse pinda, et saavutada hea nake. Värske betooniga katmisel jälgida EPORIP’i   kõvenemise aega.

Üle 0,5 mm pragudesse valamisel võib seda teha kohe, kitsamate pragude puhul tuleb need enne laiendada, lahtine tolm ja praht eemaldada ja siis täita.

Mitte töötada alla +5°C juures.

# Ohutusabinõud

EPORIP on nahka ärritav. Töötamisel kantakse kindaid ja kaitseprille. Soovitav mitte suitsetada. Suletud ruumis töötades tuleb jälgida, et oleks tagatud ruumi ventileerimine.

# Puhastamine

Tööriistad võib puhastada lahustitega (etüülalkohol, ksülool, toluool jt.) kohe pärast tööde lõppu.

# Kulu

Sõltub liidetavatest pindadest

- Valu konstruktsioonides värske betooniga 0,5 – 0,7 kg/m²

- Ebatasaste pindadega betoontalad: 1,0 – 2,0 kg/m²

- Raudbetoondetailide või betooni ja metalli liimimisel: 1,35 kg/m² paksuse 1 mm kohta.

Pakend: 	10 kg komplekt (A-7,5; B-2,5)

2  kg  komplekt (A-1,5; B-0,5)

Hoida kuivas kohas vähemalt +5°C juures.

TEHNILINE ISELOOMUSTUS:

TOOTE OMADUSED:	Komponent A	Komponent B

Konsistentsus:		voolav pasta	 voolav pasta

Värvus:			must		valge

Erikaal:			1.53 g/cm³	1.02 g/cm³

Brookfieldi viskoossus:	5000	1500 5 p, 20k (mPa x s)

Säilivusaeg:		12 kuud kinnises nõus vähemalt  +5°C juures

Terviseohtlikkus vastavalt EC88/379	Ohtlik.EPORIP –i mõlemad komponendid ärritavad otsesel kokkupuutel nahka pidev kontakt põhjustab naha ärritust.Alati kanda kindaid ja kaitseprille, eriti liimi segamisel. Nahaga kokkupuutel pesta seebi ja rohke veega, naha ülitundlikkuse puhul konsulteeri arstiga. Silma sattumisel pese veega ja pöördu arsti poole.

### Tuleohtlikkus:				ei

Tolliklass:	3506/9990/0

KASUTUSANDMED:

Segamisvahekord:Osa A : Osa B = 3:1

Segu konsistentsus:	Voolav pasta

Värvus:	Hall

Brookfieldi viskoossus	3500 cPs(5 p, 20 k)

Kasutusaeg:

- 23°C juures			30 minutit

- 10°C juures	60 minutit

Avatud aeg:

- 10°C juures	7 tundi

- 23°C juures		5 tundi

- 30°C juures 			3 tundi

Minimaalne kasutustemperatuur	+5°C

Lõplik kivinemine               15 päeva +20° C juures

Lõplikud omadused:

Nake betooniga: 3.0 N/mm ²(betooni murdepunkt)

Tõmbetugevus terasega:(nihkel):            18. 0 N/mm²

#### Tõmbetugevus terasega:(otse tõmbel)	18. 0 N/mm²

Survetugevus:

-7 päeval		50.0 N/mm²

- 28 päeval		70.0 N/mm²

Elastsusmoodul:

-7 päeval		2300 N/mm²

-28 päeval		2900 N/mm²

# Text boxes

Maaletooja:

Plaadipunkt AS

Pärnu mnt 137

11314 Tallinn

tel. +372 6500 720

fax.+372 6500 723

(